| 索引号 | 003257952/201804-00473 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市泾县生态环境分局 | 发文日期 | 2017-03-20 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 建设项目环境影响评价 |
| 信息来源 | 县环保局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 安徽金华星宣纸工艺品有限公司年产120吨书画纸生产加工项目 环境影响评价第二次公示 | 内容概述 |  |

## 安徽金华星宣纸工艺品有限公司年产120吨书画纸生产加工项目 环境影响评价第二次公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》安徽金华星宣纸工艺品有限公司委托河南金环环境影响评价有限公司承担安徽金华星宣纸工艺品有限公司年产120吨书画纸生产加工项目环境影响评价工作。按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号文）的要求，现将该项目环境影响评价的有关事项向公众公告如下：一、项目概况项目名称：安徽金华星宣纸工艺品有限公司年产120吨书画纸生产加工项目（扩建）项目地点：泾县丁家桥镇李园村项目规模：年产120吨书画纸

项目总投资：500万元。

二、项目建设可能造成的环境影响

(1)水环境影响分析

拟建项目沉料池排水、捞纸排水、车间地面保洁废水和设备清洗废水混合后排入厂区自建污水处理站絮凝沉淀工艺处理达《造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表 2 中的造纸企业标准要求，达标后排入青弋江。

(2)大气环境影响分析

项目营运期废气主要废气污染源主要是生物质热水炉燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物和烟尘废气，晒纸车间废气经布袋除尘器处理后通过排气筒排放，排放浓度能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2 及表 4 中非金属加热炉大气污染物排放浓度限值，对周围环境大气环境影响较小。

(3)噪声影响分析

拟建项目噪声主要来源于主要噪声源为打浆机、搅拌器、各类泵及筛等机械设备噪声，其噪声级在 75~90dB(A)之间，对噪声源采取了相关的减振隔声等降噪措施，项目厂界噪声排放均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中2类标准的要求，对周边声环境敏感点影响较小。

（4）固体废物影响分析

拟建项目固废主要为废包装材料、污水处理站污泥、晒纸车间固废、燎草浆除尘除沙过程中产生的沙尘以及生活垃圾等，分类收集，妥善处置不直接对外排放，对外环境影响较小。

三、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

本项目符合国家和地方的产业政策要求，选址符合当地的发展规划，采用符合清洁生产要求的先进工艺和设备，采用的各项环保设施可以保证各项污染物长期稳定达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会造成区域环境功能的改变。从环境影响角度而言讲，在落实各项环保措施的基础上，项目的建设运营是可行的。

四、公众查阅环境影响报告书的方式和期限

公众在本公告发布后10日内可与本项目环评单位联系查阅环境影响报告书或咨询建设单位、环评单位相关信息，具体联系方式见后。

五、征求公众意见的范围和主要事项

征求公众意见的范围：项目区周边相关单位、居民及关心泾县发展的公众。

征求公众意见的主要事项：对项目区目前环境质量状况是否满意；影响当地环境质量的主要因素和主要污染源；公众对该项目的了解状况及反应；公众了解项目情况后，对该项目建设持何种态度以及有何建议和要求。

（六）征求公众意见的具体形式

在公告时间内，公众可向建设单位或评价单位、信函或其他便利的形式提交书面意见。

建设单位：安徽金华星宣纸工艺品有限公司

联系人：张总

联系电话：13805628258

环评单位名称：河南金环环境影响评价有限公司

证书编号：国环评证乙字第2551号

联系人：王工

联系电话：0551-63850788

安徽金华星宣纸工艺品有限公司

河南金环环境影响评价有限公司

2017-3-16