| 索引号 | 003257952/201804-00353 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市泾县生态环境分局 | 发文日期 | 2017-10-19 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 项目,建设项目环境影响评价 |
| 信息来源 | 县环保局 | 主题导航 |  |
| 信息名称 | 《安徽省泾县金隆纸业有限公司年产 2.5万吨特种纸产业升级技改项目环境影响报告书》审批前公示 | 内容概述 |  |

## 《安徽省泾县金隆纸业有限公司年产 2.5万吨特种纸产业升级技改项目环境影响报告书》审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对《安徽省泾县金隆纸业有限公司年产 2.5万吨特种纸产业升级技改项目环境影响报告书》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件的基本情况予以公示。公示期为2017年10月19日—10月25日，五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至泾县环保局综合管理股。

联系电话：0563-5124297（兼传真）

地    址：泾县贺村东路泾县环境保护局

项目名称：年产 2.5万吨特种纸产业升级技改项目

地  点：泾县琴溪镇玲芝村

建设单位：安徽省泾县金隆纸业有限公司

环评文件编制单位：安徽显闰环境工程有限公司

建设项目概况：

项目建设规模和内容为：在原厂区内淘汰原有1300、1575造纸机及生产线，建设1880、2640造纸生产线，购置S型水力碎浆机、高浓除渣机、双盘磨浆机、长网多缸造纸机、卷纸机等浆处理、造纸生产设备126台（套），淘汰原有老旧锅炉为10t/h生物质锅炉一套，改扩建原有生产车间及配套锅炉房共4530平方米，完善水、电等相关设施，本项目完成后，形成年产2.5万吨特种纸（压纹纤维纸、格拉辛纸、水砂原纸）生产能力。

主要环保护对策措施：

二、施工期环境管理

项目施工期做到文明施工，施工现场应实行封闭施工，施工场地定期洒水，出入口道路应当硬化，并在出入口设置冲洗点，合理规划物料堆场、运输车辆采取密闭、遮盖等措施控制建筑工地施工扬尘；合理安排施工作业时间，选用低噪声设备，禁止夜间施工，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；施工废水通过沉淀池沉淀后进行回用，生活污水依托现有项目已建的化粪池、污水处理站处理；产生的建筑垃圾分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的按要求运送到指定地点堆放。生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门收集处置。

三、营运期环境管理

1、废水。项目产生的废水包括造纸废水、地面及设备冲洗水、软水制备废水、循环冷却清下水等生产废水以及生活污水。废水处理依托现有污水处理站，生产废水进入厂区污水处理站处理达标后部分回用于生产，生活污水经厂区污水处理站处理后与生产废水一同排入青弋江。废水排放须满足《造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中的表2中造纸企业水污染物排放标准。

2、废气。项目产生的废气主要为锅炉烟气、污水处理站恶臭和饮食油烟。一期燃生物质蒸汽锅炉烟气经多管旋风除尘器+布袋除尘器除尘后通过40m高烟囱（内径0.8m）排放，二期依托一期锅炉，排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。污水处理站产生的恶臭气体，主要的治理措施为加强对污泥的管理，对污水处理产生的污泥做到及时清运处理。餐饮油烟经油烟净化器处理后通过高于楼顶1米的烟囱排放，油烟排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)。

3、噪声。项目的噪声源主要为生产机械设备噪声。合理布局产噪设备，采用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等降噪措施，同时要加强厂区绿化，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准。

4、固体废物。项目产生的固废主要为废包装材料、洗浆过程产生的浆渣、造纸中干、湿损纸、细纤维、污水处理站污泥、锅炉房灰渣以及生活垃圾等。废包装材料、锅炉房灰渣收集外售；浆渣可回用的回用于生产、不可回用的收集后运往垃圾填埋场；干、湿损纸及细纤维回用于生产；污水处理站污泥脱水后作为生产灰纸板的原料或运至垃圾填埋场；生活垃圾统一收集后全部运至垃圾填埋场进行无害化处理。

5、按照清洁生产的要求组织设计、建设和生产，选用低物耗、低能耗及产污量少的先进生产工艺，做到节能、降耗、减污、增效，从源头削减污染物的排放。

有关部门意见：该项目经县经信委（经信办〔2017〕85号）备案。

听证权利告知：

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。

2017年10月19日