| 索引号 | 003257952/201904-00316 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市泾县生态环境分局 | 发文日期 | 2019-04-16 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 建设项目环境影响评价 |
| 信息来源 | 县环保局 | 主题导航 |  |
| 信息名称 | 《安徽盛唐泵阀制造有限公司年产2万台不锈钢泵及10万米不锈钢管道技改项目环境影响报告表》审批前公示 | 内容概述 |  |

## 《安徽盛唐泵阀制造有限公司年产2万台不锈钢泵及10万米不锈钢管道技改项目环境影响报告表》审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对《安徽盛唐泵阀制造有限公司年产2万台不锈钢泵及10万米不锈钢管道技改项目环境影响报告表》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件的基本情况予以公示。公示期为2019年4月16日—4月22日，五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至泾县环保局综合管理股。

联系电话：0563-5124297（兼传真）

地    址：泾县贺村东路泾县环境保护局

项目名称：年产2万台不锈钢泵及10万米不锈钢管道技改项目

地  点：泾县茂林镇工业集中区

建设单位：安徽盛唐泵阀制造有限公司

环评文件编制单位：湖北天泰环保工程有限公司

建设项目概况：

项目建设规模和内容为：：项目在企业原厂区内，改造现有厂房及办公室、住宿楼8000平方米，配套原料及成品仓库，购置马鞍车床、液压机、数控车床、水力测试台、干燥筒等设备，建设20平方米喷漆房，完善水电、绿化、环保设施等,项目完成后，形成年产2万台不锈钢泵及10万米不锈钢管道生产能力。

主要环保护对策措施：

（一）废水。实行雨污分流，营运期产生的废水主要是生活污水。生活污水经化粪池预处理，再经厂区地埋式污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排。

（二）废气。项目营运期产生的废气主要为压塑件生产过程中产生的少量有机废气、喷漆工序中产生的喷漆废气、金加工工序中产生的少量粉尘、焊接工序产生的焊机废气。喷漆工序在喷漆房中进行，喷漆工序中产生的喷漆废气采用过滤棉漆雾净化装置+活性炭吸附对喷漆房产生的废气进行净化处理，经处理后的喷漆废气通过15m高排气筒排放，确保颗粒物和二甲苯排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准限值要求，VOCs的排放满足天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的相关限值要求；项目焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后和金加工粉尘、压塑件生产过程中产生的少量有机废气在车间内呈无组织排放，通过加强车间内通风,确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放浓度限值。

（三）噪声。项目营运期的产噪设备要合理布局，采用低噪声设备，加强厂区绿化，采取减振、隔声以及距离衰减等降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）固废。营运期产生的固废包括：边角料、不合格产品、焊渣、油漆、稀释剂等危险物品的废弃包装物、废活性炭、废过滤棉、废机油以及员工生活垃圾。边角料、不合格产品和焊渣集中收集后外售处理。油漆、稀释剂等危险物品的废弃包装物、废活性炭、废过滤棉、废机油属于危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求暂存收集后交有危废资质单位处理；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处理。

有关部门意见：该项目经县经信委（经信办〔2018〕101号）备案。

听证权利告知：

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。

2019年4月16日