| 索引号 | 003257952/201908-00522 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县人民政府（办公室） | 发文日期 | 2019-08-22 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 建设项目环境影响评价 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 《安徽省泾县万马钙粉厂年产3万吨重质碳酸钙技术改造项目环境影响报告表》 审批前公示 | 内容概述 |  |

## 《安徽省泾县万马钙粉厂年产3万吨重质碳酸钙技术改造项目环境影响报告表》 审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对《安徽省泾县万马钙粉厂年产3万吨重质碳酸钙技术改造项目环境影响报告表》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件的基本情况予以公示。公示期为2019年8月22日—8月28日，五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至泾县生态环境分局行政审批股。

联系电话：0563-5124297（兼传真）

地    址：泾县贺村东路泾县生态环境分局

项目名称：年产3万吨重质碳酸钙技术改造项目

地  点：泾县云岭镇郭峰村

建设单位：安徽省泾县万马钙粉厂

环评文件编制单位：安徽皓海环保科技有限公司

建设项目概况：

项目建设规模和内容为：改造厂房1500m2，购置新型颚式破碎机1台，雷蒙机1台，超细粉体机1台，空压机1台，风机1台，提升机1台，脉冲除尘器1台，5吨铲车1台等相关生产及检测设备16台套，完善配套设施建设。

主要环境保护对策措施：

1、废气。项目营运期产生的废气主要是方解石在破碎、磨粉和成品装袋等工序产生的粉尘。生产在密闭车间内进行，项目在破碎、磨粉和成品装袋过程中产生有组织粉尘分别通过集气罩收集，通过引风机将粉尘引入布袋除尘器进行处理，经处理后的粉尘通过1根15m高排气筒排放。项目在破碎、矿粉卸料、堆放、运输等过程产生无组织排放粉尘，通过采取对物料堆场地面硬化、加盖顶棚、四周封闭并定期洒水抑尘，运输车辆出厂前覆盖并冲洗轮胎，确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织监控浓度限值。

2、废水。项目营运期产生的废水主要是生活污水和生产废水（原材料冲洗废水和车辆冲洗水）。生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农业施肥，不外排；生产废水经排水沟导流至三级沉淀池沉淀后循环使用不外排，沉淀池定期清掏。

3、噪声。项目营运期的产噪设备要合理布局，须设置于车间内，采取减振、隔声等降噪措施，对高噪声设备（如破碎机、磨粉机）采取隔音消声措施，底部设置减振基座，同时加强厂区绿化，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。

4、固废。项目产生的固废主要为选矿过程中产生的石块等杂质，沉淀池泥沙、布袋除尘器收集的粉尘以及员工生活垃圾。选矿过程中产生的石块等杂质收集后可外售用于建筑铺路等；沉淀池泥沙晾干后外售用于建筑铺路等；布袋除尘器收集的粉尘收集后可作为产品回收利用；生活垃圾由垃圾箱定点收集，交由环卫部门统一清运处理。

有关部门意见：该项目经县科技商务经济信息化局（科商经信〔2019〕33号）备案。

听证权利告知：

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。

2019年8月22日