| 索引号 | 003258330/201709-00105 | 组配分类 | 招标采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县公安局 | 发文日期 | 2017-09-22 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 泾县公安局二号楼装修改造工程-智能化采购安装项目,招标采购 |
| 信息来源 | 县公安局 | 主题导航 |  |
| 信息名称 | 泾县公安局二号楼装修改造工程-智能化采购安装项目 | 内容概述 |  |

## 泾县公安局二号楼装修改造工程-智能化采购安装项目

一、项目介绍：

为加强公安队伍和公安基础设施建设，做好新形势下的公安工作，拟对二号楼智能化安装项目进行采购。

二、货物需求一览表及主要技术指标参数要求:

| 泾县公安局二号楼装修改造工程-智能化采购安装项目 报价汇总表 |
| --- |
| 序号 | 子系统名称 | 子系统总造价 | 备注 |
| 1 | 综合布线系统 |  |  |
| 2 | 计算机网络系统 |  |  |
| 3 | 安防视频监控系统 |  |  |
| 4 | 排队叫号系统 |  |  |
| 5 | 一卡通门禁系统 |  |  |
| 6 | 会议室多媒体系统 |  |  |
|  | 造价合计 |  |  |
| 备注：以上造价含管理费、利润、规费及税金等所有费用。 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |
| 1 | 单口信息面板(含语音) | 规格：可旋转端口式86面板 性能：可上下30度旋转，满足跳线从不同方向接入，更加方便使用；铜光结合，特别是光铜混合使用时，可以确保网线不会因底盒狭小而断线； 标准：系列面板与英式标准尺寸兼容可以支持任何标准的信息模块； 材料：使用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化；表面磨砂处理； 绝构：螺钉内置方式面板带标准的白色边框外观更加美观、要求提供可更换的透明标签夹标示系统高效的进行编码管理，前端防尘门设计有效的防止灰尘进入和识别,前端提供可供自由更换的网络和语音标示以便在不同的使用环境下任意更换标示做到灵活方便高效。 | 只 | 277.00 |  |
| 2 | 双口信息面板 | 规格：可旋转端口式86面板 性能：可上下30度旋转，满足跳线从不同方向接入，更加方便使用；铜光结合，特别是光铜混合使用时，可以确保网线不会因底盒狭小而断线； 标准：系列面板与英式标准尺寸兼容可以支持任何标准的信息模块； 材料：使用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化；表面磨砂处理； 绝构：螺钉内置方式面板带标准的白色边框外观更加美观、要求提供可更换的透明标签夹标示系统高效的进行编码管理，前端防尘门设计有效的防止灰尘进入和识别,前端提供可供自由更换的网络和语音标示以便在不同的使用环境下任意更换标示做到灵活方便高效。 | 只 | 83.00 |  |
| 3 | 模块 | ★规格：180度六类非屏蔽智能模块 ★特点：模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置； 标准；传输标准超过ISO/IEC 11801 E级 、AS/NZS 3080：2003 E级，符合FCC第68部分第F节以及IEC-60603-7标准； 性能：传输速率≥250MHz条件下的传输要求，最少可插拔1500次以上，IDC触点可卡接22到23AWG线规的导体； 材料：接触针为磷青铜50um镀金层，打线柱100um镀镍层； 电气特性：介电强度为在60HZ条件下1000V（有效值）1分钟，额定电流：最大1.5A，绝缘电阻：最小200MΩ接触电阻：每个触点1MΩ,温度范围：-40℃到+70℃； 结构特点：拱形金针结构金针下方带有特有的防破坏性按压保护托架可使信息模块能够最大限度的扩大插拔次数和传输通畅，信息模块带有T568A/T568B连接方案色码，可使用其他通用的兼容工具端接。产品附带透明的接线端固定后盖可有效的防止接线端脱落和接触点清洁防腐蚀； | 只 | 443.00 |  |
| 4 | 6类非屏蔽配线架（含模块） | ★规格：六类24口模块化智能配线架 ★特点：模块金针厚金区镀金50U；模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置；屏蔽和非屏蔽通用。 标准：ISO/IEC 11801:2002 ，TIA/EIA-568-B.2 结构特点：配线架带有标识系统设计，独立模块自带直插式平滑防尘门装置以及引线框技术，要求拱形金针绝构金针下方带有特有的防破坏性按压保护托架，附带透明的接线端固定后盖可有效的防止接线端脱落和接触点清洁防腐蚀。配线架框体非屏蔽、屏蔽兼容,后端宽大的可拆卸托线盘保证弯曲半径和避免线缆挤压，带有扎带捆绑孔。 性能：可插拔1500次以上和大于30次的重复端接，传输速率≥250MHz条件下的传输要求，材料：材料采用ST-12中碳钢，表面厚度为1.6mm。金属粉末涂层框架结实耐用，保护配线架免受腐蚀和刮伤。 | 只 | 21.00 |  |
| 5 | 理线器 | 规格：1U 19" 数据理线架 性能：管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线，电缆环具有更大的深度可以保证 符合最小弯曲半径的要求，设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观； 材料：冷轧钢板金属粉末涂层框架绝实耐用保护架体免受腐蚀和刮伤，表面抛光处理使管理间整洁美观大方； | 只 | 21.00 |  |
| 6 | 电话跳线 | 规格：2米1对RJ45-RJ11语音跳线 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 性能：RJ45连接头高密度注塑而成接触针为磷青铜50um镀金层,110连接头采用纯铜卡线柱耐用性可插拔2000次以上； 材料：无氧铜，采用双芯0.5mm铜导线，护套PVC阻燃聚氯乙烯； | 条 | 148.00 |  |
| 7 | 6类跳线(用于内、外网)前端、后端 | 规格：2米六类非屏蔽多股成型7*0.2软跳线 标准：传输标准ISO/IEC 11801 E级，规格标准FCC第68部分第F节以及IEC-60603-7，RJ45插头聚碳酸酯标准FCC第68部分第F节以及UL-94V-0； 性能：可插拔1000次以上，传输速率≥250MHz条件下的传输要求，所有跳线都在出厂前端接并经过检测； 材料：无氧铜，插头靴聚碳酸酯，触点材料磷青铜有50um镀金层，护套阻（PVC）聚氯乙烯； 电气特性：介电强度为在60HZ条件下100V（有效值）1分钟；额定电流：最大1.5A，绝缘电阻：最小500MΩ接触电阻：最大10MΩ,温度范围：-40℃到+70℃； 认证：产品要求通过中国信息产业部等独立测试机构的检验报告、SGS公司ROHS环保认证、欧盟CE认证； | 条 | 780.00 |  |
| 8 | 卡接工具 | 具裁断及剥线功能,双用工具可夹RJ11及RJ45水晶头 | 把 | 1.00 |  |
| 9 | 42U网络机柜（用于弱电机房） | 规格：宽600mm*深800mm*高2000mm42U网络机柜 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇 材料：优质冷轧钢板 颜色：黑色 机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 架 | 2.00 | 外观样式根据建设单位要求采购 |
| 10 | 32U网络机柜（用于弱电井） | 规格：宽600mm*深600mm*高1600mm32U网络机柜 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； 材料：优质冷轧钢板 颜色：黑色 机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 架 | 7.00 | 外观样式根据建设单位要求采购 |
| 11 | 弱电终端箱 | 定制 喷塑 尺寸：300*400 | 个 | 10.00 |  |
| 12 | 单模室内光纤 | 规格：6芯9\125um室内单模光缆 标准：符合Bellcore GR-409-CORE和ANSI/TIA/EIA-568标准，符合UL认证CM防火等级； 性能：支持10G以太网，衰减1310nm≤0.36dB/km、1550nm≤0.22dB/km； 材料：内置标准多股抗拉力芳纶，每芯带有不同颜色(PVC)护套，外护套阻燃(PVC)聚氯乙烯； 认证：产品要求通过中国信息产业部等独立测试机构的检验； | 米 | 800.00 |  |
| 13 | 大对数线缆 | 规格：室内3类50对大对数线缆 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 性能：采用高密度聚乙烯绝缘材料，绝缘导线为紧密的对绞线具有出色的高速传输性能，工作温度为-20-60℃； 传输：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求； 电气特性：额定传输速率为0.69NVP，在20度条件下的导线最大电阻9.38ohms/100M,电阻不平衡≦5%，线对与地之间的电容不平衡≦330pF/100M； 材料：无氧铜，填充物透明聚乙烯防水层，中心多股抗拉纤维每芯带有彩色护套，护套（PVC）聚氯乙烯； 认证：产品要求通过中国信息产业部等独立测试机构的检验报告、SGS公司ROHS环保认证、UL认证； | 米 | 800.00 |  |
| 14 | 110语音配线架 | 规格：100对机架110语音配线架 标准：满足超五类传输标准，符合T568A和T568B线序； 材料：外壳材料为聚碳酸酯，IDC打线柱为磷青铜100um镀镍层； 性能：耐用性为250次插拔，适用于23，24及26AWG（0.56，0.5及0.4mm）线缆； 认证：欧盟CE认证； | 个 | 16.00 |  |
| 15 | 6类4对UTP | 规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 材料：无氧铜，填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部 分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； 认证：产品要求要求通过中国信息产业部等独立测试机构的检验报告、SGS公司ROHS环保认证、欧盟CE认证、UL认证； | 箱 | 68.00 |  |
| 16 | 光纤配线架 | 规格：1U24芯LC接口光纤配线架 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件。 性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架。 绝构：为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观 | 架 | 16.00 |  |
| 17 | 光纤跳线 | 规格：9/125单模双芯光纤跳线 由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 多种长度可选； 物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 | 条 | 32.00 |  |
| 18 | 光纤尾纤 | 规格：9/125单模双芯光纤跳线 由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 多种长度可选； 物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 | 条 | 56.00 |  |
| 19 | 电气配管 KBG20 | 穿线管规格:KBG20厚度 1.2(含墙体开槽、恢复) | 米 | 3500.00 |  |
| 20 | 电气配管 KBG25 | 穿线管规格:KBG25厚度 1.2(含墙体开槽、恢复) | 米 | 2000.00 |  |
| 21 | 辅材 | 索姆、直接、86盒等所有辅材 | 批 | 1.00 |  |
| 二、计算机网络系统 |
| A:外网计算机网络系统 |
| 1 | 核心交换机 | ★1、扩展插槽数量≥6个；业务插槽数量≥4个； ★2、交换容量≥81Tbps；包转发速率≥25000Mpps； ★3、最大万兆端口数≥48个；最大千兆端口数≥192个；最大百兆端口数≥192个； 4、支持IPv4、静态、RIPv1/2、OSPF、BGPv4、IS-IS、BEIGRP； 5、IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 FIB，IPv6 ACL, NAT-PT，IPv6隧道，6PE,Ipv6静态路由，RIPng，OSPFv3， BGP4+，IS-ISv6、支持标准IPv4向IPv6的过渡技术； 6、IGMP、IGMP Snooping、IGMP Proxy、DVMRP、PIM-SM、PIM-SSM 、PIM-DM、MSDP、MOSPF、MBGP、支持IGMP V1/V2,IGMP Snooping V1/V2；支持组播策略和组播QoS； 7、每端口8个队列，支持802.1p、ToS、应用端口号、DifferServ，支持WRR、SP、SWRR等调度方式、流量整形、基于标准、扩展、VLAN ACL进行流量分类； 8、支持标准和扩展ACL，支持IP ACL、支持基于源/目的IP、三层IP协议号、TCP/UDP四层端口号、IP优先级、ToS、时间范围对数据进行过滤； 9、每台配置：单主控+单电源+24口光接口板 | 台 | 1.00 |  |
| 2 | 网络防火墙 | ★1、智能型企业级防火墙（1个CONSOLE口、1个USB口、GESFP端口≥1，GE-TX端口≥10），提供官网截图和链接证明（盖厂家公章）； ★2、吞吐量≥1Gbps，并发连接总数≥50万，提供官网截图和链接证明（盖厂家公章）； ★3、网络功能：支持透明、路由、混合三种工作模式，支持链路捆绑、支持源NAT、目的NAT、端口NAT、静态NAT、支持Vlan、VRF、支持Wlan、3G无线接入、支持DHCP server和DHCP Relay、DNS sever和静态DNS、支持静态路由、策略路由、ISP路由、源接口路由、支持基于应用的路由、支持动态路由OSPF、RIP、OSPFv3、支持路由探测功能、支持IPv6静态路由、路由通告和隧道转换，提供官网截图和链接证明（盖厂家公章）； ★4、防火墙性能：支持基于用户、应用、源目的接口、源目的IP、服务和时间的八元组一体化策略、支持地址、服务、时间表、应用、用户资源化、支持基于策略的长连接、支持策略命中次数统计和清零、支持策略优先级调整、支持IPv6安全策略、支持会话统计、监控、临时阻断和全局会话限制提供官网截图和链接证明（盖厂家公章）； 5、安全防护：支持IP-MAC绑定、ARP欺骗防护和ARP Flood攻击防护、支持IPv4异常包攻击防护，包括：Ping of Death、Land-Base、Tear Drop、TCP Flag Winnuke、Smurf、Jolt2等、支持端口扫描防护和IP扫描防护、支持基于接口和IP的SYNFlood、UDPFlood、ICMPFlood、DNSFlood攻击防护、支持手动、自动攻击防护的黑名单记录、支持IPv6异常包攻击防护，包括：Winnuke、Land-Base、TCP Flag、Fraggle、IP Spoof； 6、VPN：支持各种标准的IPSecVPN协议及部署方式、支持基于策略和基于路由的IPsecVPN、支持CA中心和X.509格式证书、支持VPN Track、支持SSLVPN隧道模式、支持GREVPN支持VPN隧道下的安全防护和带宽管理； 7、病毒防护：支持基于HTTP\FTP\SMTP\POP3\IMAP协议的病毒过滤、支持禁止特定文件类型通过、支持最大20层的压缩文件查毒、支持病毒库手动和自动更新、支持恶意URL过滤； 8、入侵检测：支持协议自动识别、支持超过3000种预定义的攻击特征、支持特征库的自动和手动更新、支持对蠕虫、木马后门、网络钓鱼等的安全防护； ★9、上网行为管理：支持对IM软件登陆和收发消息的控制、支持对P2P、流媒体等影响工作效率的软件控制、支持网络游戏控制、支持股票行情和交易的行为控制、支持电子邮件收发、附件大小过滤、支持URL分类过滤，提供官网截图和链接证明（盖厂家公章）； 10、用户管理：支持防火墙本地用户认证、支持标准的Radius、LDAP等第三方用户认证、支持微信用户认证和短信网关、支持Portal用户认证、支持用户在线监控和超时管理、支持集中用户策略管理； ★11、流量管理：支持基于通道、接口、用户、应用的多级嵌套的带宽管理、支持带宽优先级管理、支持最大带宽限制、最小带宽保证和弹性带宽、支持每IP限速、支持排除策略； 12、可视化：支持实时的CPU、内存、接口流量等设备健康统计、支持饼图、柱图、趋势图等多种方式展现用户和应用的流量统计、支持用户和应用排名的实时展现、支持系统事件和安全风险的实时告警； 13、系统管理：支持系统管理员和只读管理员、支持管理员唯一性检查、超时管理、支持系统时间手动设定和NTP同步、支持双系统配置文件备份、支持系统文件手动升级、支持SNMPv1/v2/v3 支持主备、主主两种模式的双机热备、支持接口状态同步和接口状态探测、支持PING、TRACERT、TCPSYN方式进行系统诊断、支持系统信息定期收集； ★14、投标文件主要技术参数、功能及配置情况必须由投标人提供生产厂家公开发布的彩页资料予以支持（盖厂家公章），并且投标文件提供原厂商质保承诺书及厂家原厂授权书原件（盖厂家公章）； | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 24口10/100/1000Mbps交换机 | ★1、整机交换容量≥256Gbps，整机包转发率≥96Mpps，全线速过滤转发。 提供独立千兆电口≥24个，独立千兆SFP光口≥4,千兆端口总数≥28； 2、支持STP、RSTP、MSTP，支持限制端口最大连接主机数量； 3、端口支持全线速过滤转发，支持QOS和流量控制、广播风暴控制，支持IGMP报文自动监测； 4、支持基于端口的VLAN，802.1Q 标记VLAN，GVRP动态VLAN配置，支持端口捆绑和集群式堆叠，支持ARP入侵检测功能，能有效阻止黑客ARP欺骗攻击； 5、支持IEEE 802.1x，基于端口的访问控制，RADIUS、TACACS+； 6、支持SNMP，Telnet，RMON，CLI，支持多种通用网管软件； 7、硬件支持dhcp snooping功能、DAI功能，静态、动态arp防御、IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL功能； | 台 | 10.00 |  |
| 4 | 光纤模块 | 单模千兆光模块 | 个 | 16.00 |  |
| 5 | 19”42U 服务器机柜 | 600mmx1200mmx2000mm,含1个10位国标排插(带防雷), 门,机柜主体采用冷轧钢板制作,表面经脱脂、磷化、 1.2mm,其它0.8mm | 台 | 1.00 | 外观样式根据建设单位要求采购 |
| 6 | 辅件 | 各类连接线(电缆/光缆等)和电源线等 | 套 | 1.00 |  |
| B、内网计算机网络系统 |
| 1 | 24口10/100/1000Mbps交换机 | ★1、整机交换容量≥256Gbps，整机包转发率≥96Mpps，全线速过滤转发。 提供独立千兆电口≥24个，独立千兆SFP光口≥4,千兆端口总数≥28； 2、支持STP、RSTP、MSTP，支持限制端口最大连接主机数量； 3、端口支持全线速过滤转发，支持QOS和流量控制、广播风暴控制，支持IGMP报文自动监测； 4、支持基于端口的VLAN，802.1Q 标记VLAN，GVRP动态VLAN配置，支持端口捆绑和集群式堆叠，支持ARP入侵检测功能，能有效阻止黑客ARP欺骗攻击； 5、支持IEEE 802.1x，基于端口的访问控制，RADIUS、TACACS+； 6、支持SNMP，Telnet，RMON，CLI，支持多种通用网管软件； 7、硬件支持dhcp snooping功能、DAI功能，静态、动态arp防御、IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL功能； | 台 | 10.00 |  |
| 2 | 光纤模块 | 单模千兆光模块 | 个 | 16.00 |  |
| 3 | 19”42U 服务器机柜 | 600mmx1200mmx2000mm,含1个10位国标排插(带防雷), 门,机柜主体采用冷轧钢板制作,表面经脱脂、磷化、 1.2mm,其它0.8mm | 台 | 1.00 | 外观样式根据建设单位要求采购 |
| 4 | 辅件 | 各类连接线(电缆/光缆等)和电源线等所有辅材 | 批 | 1.00 |  |
| 三、安防视频监控系统 |
| 1 | 高清200万H.265 网络半球摄像机 (带红外灯) | 最大分辨率1920x1080。最低照度彩色：0.01 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001 lx (AGC开，RJ45输出) ，红外补光距离不小于50米。 2.★具有18路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明） 3.★设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明） 4.★可开启或关闭智能后检索功能。需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明） 5.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 6.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 7.以上标★参数必须满足且需在公安部检测报告中体现，提供公安部检测报告复印件并加盖公章 | 台 | 141.00 |  |
| 2 | 高清200万H.265 网络球型摄像机 | 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米；支持20倍光学变焦 2.★支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux；支持水平手控速度不小于550°/S（以公安部型式检验报告为准） 3.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 4.★支持300个预置位，支持35条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部型式检验报告为准） 5.信噪比≥60dB，网络延时不大于100ms 6.★动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于136dB，宽动态能力综合得分不小于130（以公安部型式检验报告为准） 7.★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面；球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 8.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 9.具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 10.以上标★参数必须满足且需在公安部检测报告中体现，提供公安部检测报告复印件并加盖公章证明。 | 台 | 4.00 |  |
| 3 | 高清200万H.265 网络枪型摄像机 | 红外补光距离不小于50米。 支持三码流技术，可同时浏览三路码流，在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于1000TVL。 2.最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，信噪比不小于59dB，照度适应范围不小于119dB. 3.★设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于9个IP地址。支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明） 4.★可开启或关闭智能后检索功能。支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明） 5.丢包率13%的网络环境下，可正常显示监控画面；支持电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 6.★同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/3。支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明） 7.支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 8.以上标★参数必须满足且需在公安部检测报告中体现，提供公安部检测报告复印件并加盖公章 | 台 | 12.00 |  |
| 4 | 拾音器 | 全向监控拾音器；拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 白-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 个 | 31.00 |  |
| 5 | 网络存储服务器(NVR) | 完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品； 2.单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，需配置冗余金牌电源 3.★单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口；支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能；标配2个MINI SAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口（以公安部检测报告为准） 4.可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥11级扩展柜级联扩展；应能提供RAID 0、1、3、5、6保护，支持热备选择，支持坏盘自动重构； 5.★应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；应能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像； 6.★支持纠删码技术, 允许每组RAID任意4块硬盘损坏, 数据不丢失,服务不中断；可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（以公安部检测报告为准） 7.★可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性；可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。（以公安部检测报告为准） 8.可接入鱼眼、双目等摄像机的图像以多画面分割方式显示。 （以公安部检测报告为准） 9.兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议 10.以上标★参数必须满足且需在公安部检测报告中体现，提供公安部检测报告复印件并加盖公章。为保证产品质量，厂家需具备安全生产企业标准化二级证书，提供复印件并加盖公章。 | 台 | 2.00 |  |
| 6 | 监控管理服务器 | 服务器硬件： 处理器：E5-2609(4核2.4GHz)；内存：8GB DDR3（16根内存插槽，支持DDR3 1600/1333/1066 ECC内存，最大可扩展至512GB内存）；网络控制器：双千兆网卡，应支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡；硬盘：500G SATA×2；电源：1+1冗余电源 平台软件： 1.★支持视频监控、门禁、报警、停车场出入口等多系统集中统一管理； 2.★支持视频编码设备、视频解码设备、门禁设备、报警主机、停车场设备等统一接入； 3.支持对监控点实时预览，支持1/4/9/16画面预览方式； 4.支持接入多种形式设备的录像存储，多种录像计划配置； 5.支持录像回放、时间信息显示和录像下载、备份； 6.支持按时间、录像类型等进行录像检索，对检索录像文件进行会发； 7、★支持电子地图功能，支持在电子地图上进行监控点、报警输入、门禁点的展示，支持通过电子地图直接联动视频预览、回放等操作； 8.★支持安卓、IOS系统的移动终端接入，且在移动客户端上实现远程布撤防、录像回放、云台控制、报警推送、电子地图应用等功能； 9.投标时需提供软件著作权、软件产品登记证书、公安部检验报告及GB/T 28181检验报告复印件并加盖公章； 10.以上标★参数必须满足且需在检测报告中体现，提供检测报告复印件并加盖公章。 软件厂家提供CMMI5证书复印件并加盖厂家公章证明 | 台 | 1.00 |  |
| 7 | 磁盘 | 4T企业级硬盘 | 块 | 32.00 |  |
| 8 | 摄像机电源 | 12V2A | 个 | 157.00 |  |
| 9 | 24口10/100/ 1000Mbps交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4 2.管理口：支持独立的console管理串口 3.交换容量≥256Gbps 4.转发性能≥42Mpps 5.MAC地址表≥8K，支持MAC地址学习数目限制 | 台 | 9.00 |  |
| 10 | 汇聚交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥48，非复用千兆光接口数量≥4，QSFP+接口数量≥2 2.管理口：支持独立的console管理串口和miniUSB 3.交换容量≥598Gbps 4.转发性能≥198Mpps | 台 | 1.00 |  |
| 11 | 光模块 | 单模千兆模块 | 个 | 16.00 |  |
| 12 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 对 | 4.00 |  |
| 13 | 六类4对UTP | 低烟无卤型(LSZH) | 箱 | 30.00 |  |
| 14 | 单模室内光纤 | 规格：6芯9\125um室内单模光缆 标准：符合Bellcore GR-409-CORE和ANSI/TIA/EIA-568标准，符合UL认证CM防火等级； 性能：支持10G以太网，衰减1310nm≤0.36dB/km、1550nm≤0.22dB/km； 材料：内置标准多股抗拉力芳纶，每芯带有不同颜色(PVC)护套，外护套阻燃(PVC)聚氯乙烯； 认证：产品要求通过中国信息产业部等独立测试机构的检验； | 米 | 960.00 |  |
| 15 | 光纤配线架 | 规格：1U24芯LC接口光纤配线架 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件。 性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架。 绝构：为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观 | 架 | 16.00 |  |
| 16 | 光纤条线 | 规格：9/125单模双芯光纤跳线 由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 多种长度可选； 物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 | 条 | 32.00 |  |
| 17 | 光纤尾纤 | 规格：9/125单模双芯光纤跳线 由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 多种长度可选； 物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 | 条 | 58.00 |  |
| 18 | 理线器 | 19" 1U,全金属 | 个 | 9.00 |  |
| 19 | 电源线 | RVV2x1.0 | 米 | 9650.00 |  |
| 20 | 钢管 | SC70镀锌钢管 | 米 | 340 |  |
| 21 | 沟槽开挖及回填 | 开挖、回填砂垫层0.75米 | 项 | 1 |  |
| 四、排队叫号系统 |
| 1 | 排队叫号主机 | 1、22寸液晶显示屏 2、高速热敏打印机(EPSON 532) 3、VIP读卡器 4、PC控制主机排队管理控制软件语音系统内置功放及音响 | 台 | 2.00 |  |
| 2 | 排队叫号管理软件 | 展现形式采用BS架构用户可以远程管理排队软件；软件一键启动；软件界面及风格可以随时根据不同环境进行调换 | 套 | 2.00 |  |
| 3 | LED显示屏 | 单基色16点阵￠5.0单行8字￠5.0窗口显示屏 | 块 | 5.00 |  |
| 4 | 叫号机 | Zyp-310型无线呼叫器 | 个 | 5.00 |  |
| 5 | 评价器 | 客户办完业务需要对工作人员进行评价 | 个 | 5.00 |  |
| 6 | 屏无线模块 | 配合无线通讯方式下，视距可支持300米范围内通讯 | 个 | 5.00 |  |
| 7 | 窗口屏控制卡 | 存储接收卡发送的信息请求并在屏幕上显示 | 块 | 5.00 |  |
| 8 | 吸顶喇叭 | 6W吸顶喇叭 | 个 | 3.00 |  |
| 9 | 辅件 | 线缆、接线盒等所有辅材 | 批 | 1.00 |  |
| 五、一卡通门禁子系统 |
| 1 | 双门门禁控制器（指纹识别） | 支持485和TCP/IP通讯，一拖二、可在线升级 | 台 | 5.00 |  |
| 2 | 双门门禁控制器（面部识别） | 1、人脸识别2、人脸容量200张3、支持U盘下载4、T9输入法5、脱机工作6、支持tcp/ip 7、DC12V3A 8\摄像头130万像素 | 台 | 2.00 |  |
| 3 | 双门门禁控制器（动态面部识别） | 1、支持动态人脸识别2、人脸容量200张3、支持U盘下载4、T9输入法5、脱机工作6、支持tcp/ip 7、DC12V3A 8、摄像头130万像素 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 门禁管理软件 |  | 套 | 1.00 |  |
| 5 | 门禁读卡器 | 外置门禁微型读头 | 台 | 8.00 |  |
| 6 | 双门门锁(磁力锁) | 电插锁或者磁力锁支持断电开门 | 只 | 8.00 |  |
| 7 | 门禁服务器 | 支持双路CPU（至强 E5-2600v3、E5-2600v4系列）支持DDR4 2400Mhz、24个扩展槽（ECC自动纠错、RDIMM）标配8个3.5英寸盘位机箱；可选16个2.5英寸机箱PERC H330（默认），可选H730（1G缓存）、H730P（2G缓存）Broadcom 5720 四端口千兆网卡2U机架式DVDRW 刻录光驱可支持7个PCIe 3.0插槽标配495W 热插拔80Plus电源；可选750W、1100W | 台 | 1.00 |  |
| 8 | 开门按钮 | 86型 | 只 | 8.00 |  |
| 9 | 门禁卡 |  | 张 | 100.00 |  |
| 10 | 电源 | 12V2A | 个 | 8.00 |  |
| 11 | 辅材 | 电源线、6类网线、跳线等所有辅材 | 批 | 1.00 |  |
| 六、会议室多媒体系统 |
| A发言子系统 |
| 1 | 鹅颈会议话筒 | 类型 ：电容式 2.指向性： 单一指向性（心型） 3.频率响应 ：100-18000Hz 4.灵敏度： -45dB 5.讯噪比： >65dB(1KHz，1pa) 6.幻像供电： 直流48V ★7.提供十佳麦克风品牌证书、十佳竞争力品牌证书资料等加盖原厂家公章 8.尺寸： 直径13mm／ 全长（E-Pro618）500mm | 支 | 4.00 |  |
| 2 | 8路智能混音器 | 具备了智能化的多项功能设置，如：顺序发言，优先模式和集体讨论功能，它最大限度地消除或减弱这些场所中的反馈啸叫现象。 ★2.可连接八支话筒，如需更多席位，可以直接进行串联扩展多台使用，同时它具备控制接口，便于与其他外部设备联动，如连接视像自动跟踪和远程会议等。 ★3.发言模式：系统具备三种发言设置，即优先发言、按顺序发言、集体讨论 ★4.优先设置：每个通道均可设置为优先通道，优先通道发言时，其他通道的发言将自动减弱。 5.幻象供电：八路输入均提供直流48V幻象供电 ★6.提供制造厂家十大竞争力品牌证书、十佳麦克风品牌证书、叁年免费质保函、产品技术彩页并加盖原厂商公章。 7.串联扩展，简单方便，功能不变 8.视像跟踪串接控制口，连接视像控制设备 9.主机设置有监听输出。 | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 无线双手持话筒 | ★1.频道组数：双频道；面板显示： LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率。 ★2.震荡模式： PLL相位锁定频率合成。射频稳定度： ±0.005%（-5～50℃）。载波频段 ：UHF： 780.125MHz～838.000MHz。频带宽度： 55MHz。频率间隔 ：200KHz。 3.可切换频率数 ：240组。操作方式： 手动调整。接收方式 天线分集式（TrueDiversity）。灵敏度： 在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N80dB。最大偏移度 ：±68KHz。综合S/N比： ±105dB（1KHz-A）。综合失真度： ＜0.5%@1KHz。综合频率响应： 50Hz～18KHz±3dB具低频衰减滤频电路。 4.输出插座 ：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出。音量输出调整 ：输出电平可随意调整。静音控制模式 ：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制。灵敏度调整： 可通过调节SQ，可调节接收机灵敏度。 ★5.提供制造厂家十大竞争力品牌证书、十佳麦克风品牌证书、叁年免费质保函、产品技术彩页并加盖原厂商公章。电源供应：自带可充电锂电池。 | 套 | 1.00 |  |
| B扩声子系统 |
| 1 | 辅助线阵列音柱 | ★1、8x3寸全频音柱： 2、频率响应：150Hz-20kHz 3、覆盖范围：90ºx 10º ★4、单元构成：8×3" 低音单元，6×1" 球顶高音单元 ★5、灵敏度（1W/1M）: 97dB； ★6、最大声压级(峰值)：125dB ★7、功率（连续/峰值）：300W/ 1200W 8、定阻模式:额定阻抗8Ω； ★9、定压模式:100V 定压（12.5W、25W、50W）可选 10、接口：Neutrik NL4×2 11、尺寸(高×宽×深)：700×92×135.5 mm ★12、提供中国区总代理出具的叁年免费质保函、产品报关单、产品彩页并加盖中国区总代理公章。 ★13、为了保证系统的兼容性音箱、功放、数字均衡器需为同一品牌。 | 只 | 4.00 |  |
| 2 | 主功率放大器 | 1、二通道功放，2U设计； ★2、输出功率：350W/8Ω，450w/4Ω, 桥接 900w/8Ω, 电压增益31dB； ★3、提供中国区总代理出具的叁年免费质保函、3C认证证书、产品报关单、产品彩页并加盖中国区总代理公章； ★4、频率响应：20Hz-20KHz，+/-1dB；总谐波失真(THD)：<0.1%；信噪比（20Hz-20KHz，A计权）：>107 dB；阻尼系数（10Hz-400Hz,8Ω）：>200；转换速率：>10 V/us；输入灵敏度(额定功率8 ohms)：0.775V /1.4V；输入阻抗(额定)：20kΩ（平衡）/10kΩ（非平衡）； ★5、XLR 平衡输入和输出，Speakon插座；后面板有立体声，并联，桥接模式； 6、功放类型:AB类；XLR 平衡输入和输出，风洞式散热设计； ★7、特有内部故障保护和输入过载保护，射频干扰滤波器，输出短路保护，不匹配负载及高频过载保护,散热器及变压器过温保护， 电源输入过电流保护（过电流保护开关）； ★8、投标时需提供3C认证证书。 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 四通道功率放大器 | 1、四通道功放，2U设计； ★2、输出功率：350W/8Ω，500w/4Ω, 桥接 1000w/8Ω, 电压增益31dB； ★3、提供中国区总代理出具的叁年免费质保函、产品报关单、产品彩页并加盖中国区总代理公章； ★4、频率响应：20Hz-20KHz，+/-1dB；总谐波失真(THD)：<0.1%；信噪比（20Hz-20KHz，A计权）：>107 dB；阻尼系数（10Hz-400Hz,8Ω）：>200；转换速率：>10 V/us；输入灵敏度(额定功率8 ohms)：0.775V /1.4V；输入阻抗(额定)：20kΩ（平衡）/10kΩ（非平衡）； ★5、XLR 平衡输入和输出，Speakon插座；后面板有立体声，并联，桥接模式； ★6、功放类型:AB类；XLR 平衡输入和输出，风洞式散热设计； ★7、特有内部故障保护和输入过载保护，射频干扰滤波器，输出短路保护，不匹配负载及高频过载保护,散热器及变压器过温保护， 电源输入过电流保护（过电流保护开关）； ★8、提供中国区总代理出具的叁年免费质保函、产品彩页并加盖中国区总代理公章。 ★9、为了保证系统的兼容性音箱、功放、数字均衡器需为同一品牌。 | 台 | 2.00 |  |
| 5 | 数字均衡器 | 1、防尘45mm长行程音量控制推子，实现最大的分辨率和精密度； 2、具备断电旁路功能：保证在电源出现故障时继续保持音频畅通； 3、XLR &TRS接头，+22dBU全平衡输出输入； 4、具有HPF高通滤波器和LPF低通滤波器； 5、输入：2路(A和B) ；类型：模拟电阻平衡(pin 2 hot)；阻抗 ：20k Ohms；最大输入电平 ：+22dBu； 共模抑制 ：>80dB at 1kHz,>60dB at 10kHz； 6、输出：2路(A和B) Two(A and B)； 类型 e：模拟电阻平衡(pin 2 hot)；最小载入阻抗 ：2k Ohms；最大输出电平 ：+22dBu； 信号驱动能力 ：＜3dB ； 7、工作情况：频率响应 ：±0.5dBu（20Hz to 20kHz）；动态量程 ：>112dB；本底噪音 ：-22dBu； 8、均衡：30带宽 30Bands；中心频率 ： TO BS EN ISO 266:1997 25Hz to 20kHz,1/3 octave 偏差 ：±5%；最大增压 ：±12dB；高通滤波器 ：12dB/octave；低通滤波器 ：12dB/octave； 9、端接：音响 ：3-pin XLRs and 1/4” TRS 。 ★10、为了保证系统的兼容性音箱、功放、数字均衡器需为同一品牌。 | 台 | 1.00 |  |
| 6 | 12路时序电源器 | 1、整机配置空气开关和电压表头，设计容量10KVA。大型接线端子接入，配铁质保护罩，保证系统的供电安全。 2、12路供电输出，每路输出AC～220V（13A），采用品牌万能插座，适用各种类型插头，可靠的钥匙锁控制。 3、核心材料，采用名牌〞宏发HF〞25A（安培）大电流继电器，性能稳定可靠。 4、标准的中控控制接口：触点控制和RS-232控制方式，自由设置相邻通道的开启时间。 5、19英寸，工艺结构合理美观,采用海翼蓝铝合金面板，3U标准机箱。 6、可扩展连接，组成多机系统级联控制，专业的PC控制软件。 | 台 | 1.00 |  |
| 7 | 有源监听音箱 | 1、类型：带功放的2分频，低音反射式扬声器； 2、低频：10cm锥形，高频：2.2cm高频扬声器； 3、全频率响应：65Hz--22kHz； 4、分频点：4kHz； 5、最大声压级：98dB（1m）； 6、功耗 ：30W；； 7、外观尺寸（宽×高×厚）： 144×236×167mm； 8、信噪比：≥95dB； | 只 | 1.00 |  |
| C智能管理子系统 |
| 1 | AV智能管理中心 | ★1、需要采用数字音频DSP处理、高清视频切换、智能化控制于一体的多媒体管理和处理设备；考虑到兼容性，不接受音频、视频和控制分开硬件设备的模式。 ★2、内置了数字音频DSP音频处理、包含每个通道包含放大器、门限器、压限器、延时器、高通、低通、12段均衡器、分频器、混音器等。 3、一台设备即完成了所有音视频及环境周边设备的管理。 4、不少于8进8出数字媒体矩阵。 5、支持MIC/LINE输入(带48V幻象电源）。 ★6、需支持Dante网络音频协议（选配） ★7、需支持自动回声消除（选配） ★8、需支持自动噪音消除（选配） ★9、需支持自动反馈消除 10、数字处理：24bit sigma-delta转换器，48KHz采样率 。 11、幻象电源：+48V DC 。 ★12、视频输入接口不少于：6路DVI、4路VGA，兼容HDMI 。 ★13、最高输出分辨率不低于3840*2160。 ★14、视频输出接口不少于：6路DVI输出，兼容HDMI。 ★15、不少于10路RS232\RS485可编程控制接口。 16、8个标准I/O端口。 17、4组标准继电器输出。 18、内置3组独立的电源输出：24V 1A，5V 4A，12V 3.2A，给24小时工作设备供电，如触摸屏、无线路由器，继电器控制箱。 19、环境控制。 20、TCP/IP通讯。 ★21、为了确保产品的技术参数响应，投标人投标时必须提供叁年免费质保函、授权书、产品彩页包含技术参数确认（制造商或中国区总代理商盖鲜章）。 ★24、A智能管理中心、控制软件、墙面嵌入触摸屏、IP继电器控制箱需为同一品牌，并提供加盖原厂公章的彩页原件。 | 台 | 1.00 |  |
| 2 | AV1000M控制软件 | ★1、音量控制模块，不低于8路音量的控制。 ★2、视频控制模块，支持不低于4路摄像头控制，不少于10路的输入控制，不少于2台终端显示控制。 3、环境控制模块，不少于2路窗帘控制，8路电源管理等。 ★4、界面UI模块，应具备拖拽编辑按钮，自定义添加按钮、按钮协议、更改标签名称等。 5、具备4个反馈消除控制，4种模式调用。 ★6、背景音乐模块，不少于500首音乐播放，并且可通过网络更新。 7、用户权限模块，不低于9个用户，通讯基础模块，看门狗模块。 ★8、为了确保产品的技术参数响应，投标人投标时必须提供产品彩页包含技术参数确认（制造商或中国区总代理商盖鲜章）。 ★与AV智能管理中心同一品牌，并加盖制造厂商公章的产品彩页。 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 10寸墙面嵌入式触摸屏 | 1、屏幕比例：16：10。 2、安装方式：嵌入式。 ★3、屏幕对角尺寸：10.1英寸。 4、显示模式：HS-IPS，常黑显示，透射式。 ★5、分辨率不低于1280*800。 6、对比度：800：1。 ★7、触摸屏类型：电容式；具备不少于6个快捷键操作，无需打开操作页面。 8、表面硬度：大于6H。 9、透明度：大于85%。 10、控制接口：RJ45。 ★11、不少于2个RS485串口通讯。 ★12、为了确保产品的技术参数响应，投标人投标时必须提供产品彩页包含技术参数确认（制造商或中国区总代理商盖鲜章）。 ★13、投标时，投标人必须提供演示样品演示。 ★与AV智能管理中心同一品牌，并加盖制造厂商公章的产品彩页。 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 8*8网络音频接口机（Dante） | 单路最大输出电流：10A； 10路TCP/IP、RS485控制继电器箱，用于控制电动投影幕、电动升降设备、灯光回路，电动窗帘，能安全手动控制电机类升降设备，手动控制时，1/2, 3/4, 5/6, 7/8,9/10通道硬件互锁（通过拨码开关设定），手动模式间隔2秒时序开启、关闭12个通道 软件、第三方协议控制时间0~999秒可调；具有100M以太网1个，RS-485通讯端口1个，开放的第三方控制协议 ★与AV智能管理中心同一品牌，并加盖制造厂商公章的产品彩页。 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 8端口电源时序器 | 电源通道：8路 每通道最大输出电流：15A 每通道开启延时时间：1S-255S可设置 每通道关闭延时时间：1S-255S可设置 直接控制：面板手动按键、面板旁通按键、外接手动按键 外部控制：RS232、TCP/IP通讯控制 支持多台级联 ★与AV智能管理中心同一品牌，并加盖制造厂商公章的产品彩页。 | 台 | 1.00 |  |
| 6 | HDMI单网线传输延长器 | 1、通过单根CATx电缆传输HDMI/DVI数字视频、立体声音频及红外、RS-232控制信号至125米 远的距离； 2、支持分辨率高达1920x1080的计算机视频，包括HDTV 1080p/60 36bits色深； 3、兼容CAT 5、CAT 5e、CAT 6和CAT 7双绞线电缆； 4、IP传输与交换技术，支持交换机分配、中继与路由功能 可对标清视频进行去隔行处理； 5、自动输入格式检测； 6、接收端AutoscaleTM技术，自适应不同分辨率显示。 | 对 | 1.00 |  |
| D安装辅材 |
| 1 | 设备机柜 | 42U、航空机柜、四门可拆卸、600mm*600mm*2000mm | 台 | 1.00 |  |
| 2 | 话筒地插 | 铜制，开启式，内置3组模块（音频、HDMI、卡侬等） | 只 | 3.00 |  |
| 3 | 音箱线缆 | 2*300芯 | 米 | 300.00 |  |
| 4 | 音频线缆 | 128P | 米 | 200.00 |  |
| 5 | 电源线缆 | RVV3*1.0 | 米 | 150.00 |  |
| 6 | 六类网线 | 六类非屏蔽 | 箱 | 1.00 |  |
| 7 | HDMI线缆 | 高清HDMI线缆 | 米 | 100.00 |  |
| 8 | 管材、辅材 | 管材、辅材 | 批 | 1.00 |  |

三、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、具备合法有效的营业执照。

3、投标企业需具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

4、参与本采购项目的供应商及其法定代表人无行贿犯罪档案记录【自人民法院判决（裁定）生效之日起至投标之日止三年内】。

5、本项目不接受联合体投标。

四、投标人必须提交的证明文件：

1、营业执照。

2、法人授权委托书。

3、采购需求中要求提供的其他证明文件。

五、合同主要条款：

1、付款方式：完成一半支付合同价的45%，供货、安装调试完成后付至合同价的95%，余款质保期满后支付。

2、履约保证金：合同价的10%，签订合同前汇入采购人指定账户。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

六、运输、安装、调试、培训等：由中标企业负责承担。

七、商检、计量、检测、验收费用：包含在投标总价中。

八、交货地点：泾县公安局。

九、交货及提供服务时间要求：70天内完成供货、安装调试（与装潢工程同步进行）。

十、售后服务：

1、质保期：三年。

2、维修响应： 供货方在保修期内接到用户电话后，在1小时内响应，4小时内到达现场，24小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。

十一、其他要求

无