| 索引号 | 11341729MB15605798/202012-00005 | 组配分类 | 招标采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县农业农村局 | 发文日期 | 2020-12-03 17:03 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 泾县种植业技术推广中心太阳能杀虫灯采购项目询价,招标采购 |
| 信息来源 | 泾县农业农村局 | 主题导航 | 农业、林业、水利 |
| 信息名称 | 泾县种植业技术推广中心太阳能杀虫灯采购项目询价 | 内容概述 |  |

## 泾县种植业技术推广中心太阳能杀虫灯采购项目询价

泾县种植业技术推广中心太阳能杀虫灯采购项目组织询价，欢迎具备条件的供应商参加报名。

一、项目名称及内容：

1、项目名称：泾县种植业技术推广中心太阳能杀虫灯采购项目。

2、采购数量：30台。

3、参数要求（带★必须满足）：

（1）、★符合或优于 GB/T2468.2-2017《植物保护机械 杀虫灯》国家标准；

（2）、★诱虫光源：LED诱虫灯管≥5W；光源波长350-460nm：

（3）、杀虫灯颜色为黄色，四根支撑杆为防锈防老化的铝杆或不锈钢杆，高压电网采用优质不锈钢材料，网丝直径不少于 2.0mm；高压电网保护措施：高压电网应采取可靠的保护措施保证人身安全；

（4）、灯体部位应符合GB10396规定的安全标志；

（5）、★整机功率：≥10W，绝缘电阻≥5.0MΩ；

（6）、诱集害虫撞击面积：≥0.25㎡

（7）、★高压电网采用耐弧、耐腐蚀材料，不得有中间接头，网线间距误差不大于平均间距的10%，高压电网线不得与电源线同孔，没有昆虫碰撞或靠近时不得产生电弧，工作电压≥6000±300V

（8）、太阳能杀虫灯防护等级不低于IPX5;

（9）、整灯电气强度：500v，1min应不出现击穿现象；

（10）、高压电网电气强度：U＋750V，1min应不出现击穿现象；

（11）、高压电网两级之间的短路电流不超过10mA;

（12）、外观应整齐美观，表面平整光洁，色泽均匀，无裂痕、破损等缺陷。

（13）、各连接件和紧固件应伍松动现象，整体应牢固，30min工作试验，不得短路，电弧及诱集光源闪烁现象，被试样机整机各部位温升不得超过35℃；

（14）、杀虫灯12V直流供电，启动时间≤2S；

（15）、太阳能杀虫灯具有光控、雨控、时控功能。

（16）、杀虫灯外壳应有足够的机械强度，整机外壳机械强度试验不应出现破、裂等破损现象。

（17）、绝缘柱应有可靠的耐腐蚀、耐高压性能，连续电弧放电至少30min，无碳化现象。

（18）、具有高低温试验，在-40℃至70℃不影响正常工作。

（19）、升压器应有保护措施、在工作环境中不得有击穿、烧毁现象。

（20）、接虫方式：配有专用卡扣式接虫桶，防水防飞；

（21）、具有欠压、过充、过放、反接保护功能；

（22）、★杀虫灯控制器，具有微电脑控制，一体化集成线路板，专业化程度高，智能控制。

（23）、照明光源：≥30wLED；

（24）、蓄电池：12v三元锂电池，容量≥36ah；

（25）、光伏组件： 80w太阳能光伏组件;

（26）、灯杆：6米灯杆。上口60下口135mm 厚度2.5mm

（27）、★免费质保5年。

4、项目单位：泾县种植业技术推广中心

5、资金来源：财政资金

6、项目预算（控制价）：9万元。

采购太阳能杀虫灯，以报价最低的投标人确定为中标候选人。

二、供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、中华人民共和国境内注册，营业执照经营范围中有该类项目内容的生产商。

三、报名及联系方式:

1、报名截至时间：2020年12月7日17点；

2、联系方式：将报价表和工商营业执照复印件务必盖章装入档案袋，封好口后, 请务必在启封处加盖单位公章交到泾县种植业技术推广中心植保站。

联系人：程武俊        电话：13966175228