| 索引号 | 11341729MB19884796/202107-00024 | 组配分类 | 行政执法公示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县应急管理局 | 发文日期 | 2021-07-14 15:50 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 2021年二季度泾县应急局行政执法公示 |
| 信息来源 | 泾县应急管理局 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| 信息名称 | 2021年二季度泾县应急局行政执法公示 | 内容概述 | 序号时间检查对象安全隐患14月1日安徽省泾县山鹰硅业有限公司根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全生产专项检查。 |

## 2021年二季度泾县应急局行政执法公示

| 序号 | 时间 | 检查对象 | 安全隐患 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4月1日 | 安徽省泾县山鹰硅业有限公司 | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全生产专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、平确内局扇安装位置不合理：主抽风机未安装到位，矿井应尽快实行全负压通风： 2.溜井口上口车挡未按设计要求用混凝土浇筑。且未设置格筛，下口未设置防落石伤人防护围栏，无照明设施 上、 下口安全警示标志设置不足： 3.内作业点一台多功能气体检测报警仪损坏无法正常使用： 4.施工单位安全管理机构这置不规范，安全管理人员未及时参加复训 相关专业技术人员和安全检查工配备不足，未配备通风工： 5、井下避灾路线指示牌和恭道标识牌设置不足： 6.施工组织设计内容不规范监理单位未对该设计中的施工方案进行审查： 7、矿山未按要求与设计、施工、监理单位进行工程技术交底； 8、监理单位相关资料未提交建设单位备案，未编制监理规划： 9、应急预案内容不规范且未及时修订：未编制动火等高危作业管理制度，动火作业审批执行不严. |
| 2 | 4月1日 | 泾县包合苏岭方解石矿（普通合伙） | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全生产专项检查。检查时该企业处于生产状态，检查时该企业存在以下问题： 1、+80m中段80-3采场边角矿体回采风量不足，安全技术措施内容不规范； 2、+80m中段调车场掘进面临时停工停风，入口未设置栅栏和禁止入内警示标志； 3、+104m中段进、回风联络巷风门安装不规范，未设反向风门； 4、便携式多功能气体报警仪、自救器配备数量不足； 5、施工单位相关专业技术人员未配备到位，未见项目负责人相关学历证书，项目负责人履职不到位； 6、应急预案内容不规范，未及时修订且缺少透水事故专项预案和火灾事故现场处置方案； 7、未绘制采空区现状图，采空区相关资料不完善； 8、顶板管理制度不规范，未建立顶板分级管理台帐。 |
| 3 | 4月2日 | 泾县振兴铜矿有限公司 | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业处于生产状态，检查时该企业存在以下问题： 1、2号竖井井口西侧安全门未与提升信号闭锁，罐笼最大载重量标注不统一； 2、2号井各中段马头门阻车器、摇台未与提升机信号实现闭锁，2号井+130m马头门处安全出口被排水管道堵塞； 3、+130m运输巷测风站位置设置不合理，处在两个风门之间，测风数据失实； 4、+130m中段掘进工作面照明电压为非安全电压，泵房入口处照明电源线外皮老化，铜芯裸露； 5、+133m探矿巷局部地段从采空区穿过，且停工停风未设栅栏和警示标志；+130m探矿巷迎头风量不足；回风平巷CO传感器未正常使用； 6、未建立顶板分级管理制度，敲帮问顶制度执行不严，无井巷定期检查记录；未建立动火作业审批制度；未开展防中毒窒息事故应急演练； 7、未绘制采空区现状图，采空区相关资料收集不全； 8、未配备支柱工，安全检查工仅1人。 |
| 4 | 4月2日 | 泾县银山岭矿业有限公司 | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业处于生产状态，检查时该企业存在以下问题： 1、井口入井人员检身制度执行不严； 2、+118m中段回风天井未安装行人梯和照明设施；+158m中段回风天井照明设施未正常使用； 3、+118m中段探矿巷迎头风量不足，该中段未安装CO、风速传感器； 4、主竖井井窝废石淤堵未及时清理，缺少缓冲设施；井口、各中段马头门和阻车器未与提升机信号实现闭锁； 5、+158m中段以下水平避灾路线指示牌、巷道标识牌设置不足； 6、未按要求开展反风演习； 7、未绘制采空区现状图，采空区相关资料不完善。 8、应急预案未及时修订，缺少透水、火灾事故专项应急预案。 |
| 5 | 4月7日 | 泾县南方矿业有限责任公司 | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业处于基建状态，检查时该企业存在以下问题： 1、1号平硐沿脉运输巷掘进面风量不足、风质较差，风筒出口距作业点较远； 2、1号平硐内火工品管理不到位，导爆管未及时入库，随意摆放；3、1号平硐沿脉运输巷错车道未按设计参数施工，顶板岩层节理发育应坚持敲帮问顶；梯台缺少防护围栏； 4、安全检查工未随身携带多功能携式报警仪和自救器； 5、施工单位未设立安全管理机构，未配备相关专业技术人员，未见施工单位领导下井带班记录； 6、施工组织设计未内部审批，未报监理单位审核； 7、监理单位未编制监理规划； 8、建设单位未组织设计、施工、监理单位进行工程技术交底； 9、未制定动火作业管理制度和安全措施，动火作业审批程序不到位。 |
| 6 | 4月7日 | 泾县晏公采石场 | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业处于生产状态，检查时该企业存在以下问题： 1、采场西北侧+150m至+170m靠帮台阶局部并段，禁采区缺少标识牌；采场生产台阶、终了台阶标高牌设置不完善，安全警示标志不足； 2、生产台阶坡面浮石未及时清理，坡顶爆破松动区未设警戒设施； 3、采场南侧出入口运输道路坡度较大，路面不平整，警示标志不足； 4、+150m运输平台不平整，同时作业的挖掘机安全间距不足； 5、未制定动火作业管理制度和安全措施，动火作业审批程序不到位； 6、边坡管理制度内容不完善，边坡检查记录填写不规范； 7、未制定年度安全费用提取与使用计划，使用台帐记录不规范。 |
| 7 | 4月8日 | 中石化太园加油站 | 太园加油站检查： 1、操作井排水沟堵塞，需清理； 2、培训试卷未注明时间； 3、个别应急演练无图片支撑； 4、开展对市局冬季安全专项检查存在问题一览表未组织学习。 |
| 8 | 4月8日 | 中石化兰山加油站 | 兰山加油站安全检查： 经检查提出如下要求： 1、企业要严格按照操作规程作业； 2、要加强站内重点部位巡查，特别是卸油口要做好防静电措施，灭火器材要定期，连接法兰及密封连接要牢固。 |
| 9 | 4月9日 | 中石化苏红加油站 | 苏红加油站： 1、受限空间未设警示告知牌； 2、加油站出口栅栏处缺少一个警示标志。 |
| 10 | 4月9日 | 泾县国华方解石开发有限公司 | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、至矿山+310m以上平硐外部运输道路局部坡度较大，外侧车挡不规范，警示标志不足； 2、+400m平硐运输巷掘进未通风，梯台未设防坠护栏； 3、硐内监测监控、压风自救、供水施救、通风联络等安全避险系统部分损坏，未及时修复； 4、硐内作业现场安全检查工配备的气体检测报警仪不能有效使用； 5、掘进面照明电压超过36v；+370m～+400m行人通风天井照明设施不能正常使用； 6、临时停工独头巷道未设栅栏和禁止入内警示标志，废弃巷道及采空区未及时封闭； 7、未制定爆破作业安全操作规程，未建立动火等高危作业相关管理制度和安全措施； 8、未制定顶板分级管理制度，相关检查记录不完善； 9、未绘制釆空区现状图，采空区相关资料不全； 10、矿领导带班检查记录未及时填写；安全费用提取与使用台帐内容不规范。 |
| 11 | 4月9日 | 泾县南石石业有限公司 | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、至采场运输道路路面不平整、排水不畅、淤泥堆积，局部车挡不完善，警示标志不足； 2.采场西侧+140m平台及以上边坡局部浮石未及时清理；台阶标识牌设置不完善，+135m生产台阶局部坡面角不符合设计要求； 3、采场南侧临时排土场未按设计要求堆排，未设缓冲平台、坡面角过大，坡底影响范围未设隔离警戒设施和警示标志； 4、开采现状图填绘不及时； 5、未建立安全费用提取台帐，安全费用使用不规范； 6、未制定动火作业相关制度及安全措施，动火作业未履行审批手续； 7、复工复产培训档案不完善，新员工培训课时不足。 |
| 12 | 4月13日 | 泾县振兴铜矿有限公司梅村涝尾矿库 | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该尾矿库存在以下问题： 1、尾矿库未设立专门的安全生产管理机构，未配备专（兼）职技术人员； 2、尾矿库安全生产责任制未根据尾矿库实际情况编制； 3、尾矿库相关检查记录不全，未见排洪系统、坝体等检查记录和坝体表面位移、浸润线检查记录； 4、尾矿库堆积坝外坡面局部不平整；浸润线、表面位移在线监测点、人工位移检测点均未编号管理； 5、坝前未设放矿管，至库尾巡检道路不畅通； 6、防汛物资配备不足，未建立管理台帐，未制定尾矿库防汛工作计划； 7、库区安全警示标志不足，对外来人员的管理不到位；应急预案未及时修订，未制定应急预案演练计划。 |
| 13 | 4月13日 | 泾县银山岭矿业有限公司铜山选矿分公司 | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该尾矿库存在以下问题： 1、尾矿库坝前排尾管未实现均匀放矿，滩面局部不平整； 2、南冲库区溢流井附近缺少水位观测标杆； 3、浸润线在线监测点未编号管理，监测台帐内容不规范且监测点不全； 4、尾矿库主坝坝脚外周边未设置安全警示标志； 5、尾矿库应急物资库内防汛物资配备不足，且实物与台帐不符； 6、无文件明确尾矿库主要负责人、安全管理人员和专（兼）职技术人员； 7、尾矿库安全生产责任制与岗位设置不符； 8、生产安全事故应急预案未及时修订； 9、相关检查记录未标注检查周期，签字不规范 |
| 14 | 4月15日 | 安徽钱塘矿业有限公司 | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、至尾矿库道路路面不平整，库区入口缺少警示标志； 2、坝体人工、在线表面位移监测点未编号管理，检测台帐未及时填写； 3、未按要求设置坝体浸润线在线监测系统； 4、排洪斜槽处缺少水位标尺； 5、未对尾矿库排洪构筑物进行质量检测； 6、尾矿库安全管理机构设置不规范，未配备尾矿库技术负责人，未建立尾矿库主要负责人、技术负责人、巡坝负责人责任清单；尾矿工未及时参加复训； 7、应急预案未报主管部门备案。 |
| 15 | 4月15日 | 泾县春长方解石矿 | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、采场边坡安全整治未执行自上而下的原则，同平台、上下平台同时作业挖掘机安全距离不足； 2、+160m以上整治边坡局部浮石未及时排除，台阶坡面角不符合设计要求； 3、采场运输道路局部纵坡较大，长下坡路段缺少避险车道，安全警示标志不足； 4、矿山运输道路+155m标高外侧临近老采坑，缺少防坠措施； 5、未建立边坡管理和检查制度，相关台帐不完善； 6、应急预案未及时修订，未制定2021年应急演练计划； 7、未制定动火等高危作业管理制度和安全措施；未制定爆破作业安全操作规程，爆破作业单位相关资料未及时归档； 8、未制定安全费用提取与使用计划，台帐内容不规范； 9、挖掘机工等安全培训学时不足，安全培训管理台帐不规范 |
| 16 | 4月15日 | 安徽泾县金石矿业粉体有限公司1 | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、采场+155m坑底平台南侧车挡局部高度不符合要求，缺少临边防护安全警示标志； 2、采场东侧+175m以上生产台阶边坡存在浮石和伞檐未及时处理；+175m以下安全整治边坡局部台阶并段，坡面角不符合要求； 3、采场+155m平台避炮棚位置设置不合理； 4、采场安全平台标高标识牌、安全警示标志设置不足； 5、矿山未制定边坡管理和检查制度，相关记录台帐不完善； 6、未制定动火等高危作业安全管理制度及安全措施； 7、安全费用提取与使用台帐内容不规范。 |
| 17 | 4月15日 | 金丰矿业（安徽）有限公司 | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、矿山道路运输安全警示标志不足，道路内侧局部边坡存在浮石未处理； 2、采场周边非作业人员禁止入内警示牌设置不足；道路施工坡底落石影响范围未设警戒设施； 3、未制定道路边坡爆破作业安全措施，爆破时未设避炮设施； 4、未建立爆破作业资料台帐，未见爆破作业相关人员资格证，施工资质证书过期，未及时更新； 5、未制定动火等高危作业管理制度、安全技术措施，未履行作业审批程序； 6、未建立安全费用使用与提取台帐； 7、职工安全教育培训内容、课时、考核均不符合规定；无电工操作证； 8、未编制应急预案，未制定2021年度应急演练计划。 |
| 18 | 4月20日 | 泾县金谷采石场 | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、采场西南侧+110m～+130m台阶局部并段，边坡坡面浮石未及时清除，坡底未设防滚石挡墙； 2、采场东侧已靠帮边坡（+100m～130m段）局部松散岩体垮落，未及时修复； 3、+110m穿孔平台爆破松动区警戒设施不完善，警示标志不足 ；4、应急预案未按现行要求进行修订； 5、动火作业审批程序履行不到位； 6、边坡管理和检查制度执行不到位，记录填写不及时； 7、安全费用使用台帐不规范，绿化等费用不属于列支范围。 |
| 19 | 4月20日 | 泾县雪玛碳酸钙有限公司 | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、至治理区运输道路路面不平整，局部纵坡较大，外侧车挡不完善，缺少限速、减速警示牌； 2、+200m运输平台外侧车挡不完善，内侧靠近治理边坡坡底未设防坠石隔离设施和警示标志； 3、+200m以上填方挖机路两侧未设车挡； 4、治理区下方乡村道路300m爆破警戒点未设爆公告牌； 5、爆破作业单位相关资质过期未及时更新。 |
| 20 | 4月20日 | 泾县郭山矿业有限公司 | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、矿山外部运输道路+327m水平以上部分路段路面不平整，纵坡大，局部内侧边坡危岩未及时清除，连续长下坡路段紧急避险车道设置不足； 2、采场+517m运输平台入口道路内侧边坡坡体松散、危岩较多，未及时排险； 3、+517m穿孔平台外侧临边警戒线位置设置不合理，靠近坡顶线； 4、+517m以上治理边坡台阶不规整，坡体岩土松散，固坡措施不到位； 5、与相邻国华方解石矿未签订安全管理协议； 6、边坡管理和检查制度执行不严，边坡巡检不到位，未见复工后边坡检查记录; 7、应急预案未及时修订，未编制应急预案演练计划。 |
| 21 | 4月20日 | 泾县盛源气体销售有限公司 | 我局于2021年元月29日对该企业开展了春节前检查，共存在6个问题，经检查均已整改。 1、已有“防爆电工作业证”； 2、鹤管连接确认制度已上墙； 3、丙烷压力表已更换； 4、配电房增设绝缘橡胶垫，应急照明灯已修复； 5、丙烷泵皮带防护罩按照要求重新安装。 |
| 22 | 4月26日 | 泾县盛源气体销售有限公司 | 泾县盛源气体销售有限公司“五一”节前安全检查： 1、丙烷栈台装卸区应安装气体泄露检测报警仪； 2、消防沙池应保持防雨设施完好，保持整洁； 3、丙烷充装现场应将防爆扳手设置在现场； 4、充装好的气瓶应保持防倾倒措施完好； 5、加强气瓶分区储存管理。 |
| 23 | 4月26日 | 安徽红星药业股份有限公司 | 红星药业股份有限公司“五一”节前安全检查： 1、三氯甲烷、乙酸乙酯罐区内的气体泄露检测报警仪应核实安装位置及高度，并按标准调整； 2、罐区喷淋洗眼器一喷头堵塞、水质差，应加强检查，保持完好状态； 3、中转罐区有一个可燃气体报警器不带现场报警； 4、罐区手推式灭火器未见巡查记录； 5、特种作业人员台账需要完善； 6、按照《安徽省危险化学品安全生产应急救援队伍管理办法》，企业因与邻近的危化应急救援队签订应急救护协议。 |
| 24 | 4月26日 | 宣城市聚源精细化工有限公司 | 宣城市聚源精细化工有限公司“五一”节前安全检查： 1、企业应按原国家总局“安监总管三〈2013〉88号”文要求完善安全操作规程； 2、动火作业票应按照GB30871要求进行申办，并按要求在同时涉及其他危险工艺时，规范填写涉及的作业票据号； 3、适用的法律法规应及时更新、评估，并传达给相关方； 4、重大危险源包保责任制未建立，现场未见公示牌； 5、生产车间及循环水应补充完善工艺介质及流向标识； 6、建议在三氯氧磷罐区卸车点处增设危险化学品安全周知卡； 7、配电房及发动机房环境卫生差，发动机房无应急照明，窗户无纱网； 8、部分消防器材设施现场无检查记录； 9、在六月应急演练周进行一次应急演练。 |
| 25 | 4月28日 | 中国石油天然气股份有限公司安徽宣城销售分公司泾县北大门加油站 | 北大门加油站五一节前安全大检查： 1、安全培训部分内容不涉及安全生产，培训要有针对性； 2、装卸油记录中监卸员和卸油员应分开，至少要有两人同时在场； 3、应急训练内容要偏重于预防燃烧、爆炸等方面； 4、进一步加强现场管理。 |
| 26 | 4月28日 | 中国石油天然气股份有限公司安徽宣城销售分公司泾县晏公加油站 | 中石油晏公加油站“五一”节前安全检查： 1、安全培训部分内容不涉及安全生产，培训无记录，； 2、装卸油记录中监卸员和卸油员应分开，至少要有两人同时在卸油现场； 3、应急训练内容要偏重于预防燃烧、爆炸等方面； 4、现场应增设摩托车加油告知警示标志。 |
| 27 | 4月28日 | 泾县琴溪加油站 | 琴溪加油站五一节前安全检查： 1、配电房要增设绝缘鞋和绝缘手套； 2、增设摩托车加油警示标志； 3、企业应急训练要增加图片资料做为辅正材料； 4、除上级公司培训外，企业应制定培训计划，加大培训频次，培训后要进行考核； 5、企业卸油时要严格按照操作规程进行，要有详细记录。 |
| 28 | 4月29日 | 宣城市泾县云岭管岭新兴加油站 | 管岭加油站五一节前安全检查： 1、增设摩托车加油警示标志； 2、企业按规定开展应急演练； 3、企业应制定培训计划，加大培训频次，培训后要进行考核； 4、企业卸油时要严格按照操作规程进行，要有详细记录； 5、加强现场管理，严格执行各项制度和操作规程，确保加油站经营安全。 |
| 29 | 4月29日 | 宣城市泾县中村加油站 | 中村加油站五一节前安全检查： 1、加强加油站安全检查和日常巡查力度； 2、加油机底部要填充沙子； 3、增设摩托车加油警示标志； 4、企业按规定开展应急演练； 5、企业应制定培训计划，加大培训频次，培训后要进行考核； 6、企业卸油时要严格按照操作规程进行，要有详细记录； 7、加强现场管理，严格执行各项制度和操作规程，确保加油站经营安全。 |
| 30 | 4月29日 | 宣城市泾县油榨山加油站 | 油榨山加油站五一节前安全检查： 1、增设摩托车加油警示标志； 2、企业按规定开展应急演练； 3、企业应制定培训计划，加大培训频次，培训后要进行考核； 4、企业卸油时要严格按照操作规程进行，要有详细记录； 5、加强现场管理，严格执行各项制度和操作规程，确保加油站经营安全。 |
| 31 | 4月30日 | 泾县祥信土产日杂有限公司 | 祥信公司五一节前安全检查： 经检查提出如下要求：1、“五一”期间要加强值班值守，主要负责人要带班。 2、要加强烟花爆竹产品销售流向登记的管理。 3、有限空间标识牌要充实标识内容。 4、尽快完成企业标准化建设。 |
| 32 | 5月6日 | 安徽科保化工有限公司 | 你公司危险化学品安全生产许可证编号（皖P）WH安许证字〔2018〕02号于2021年5月5日到期，自即日起，你公司停止一切危险化学品生产活动。 |
| 33 | 5月13日 | 安徽省泾县山鹰硅业有限公司(整改复查) | 检查时该企业存在以下问题： 1、平硐内局扇安装位置不合理；主抽风机未安装到位，矿井应尽快实行全负压通风； 2、溜井口上口车挡未按设计要求用混凝土浇筑，且未设置格筛，下口未设置防落石伤人防护围栏，无照明设施，上、下口安全警示标志设置不足； 3、硐内作业点一台多功能气体检测报警仪损坏无法正常使用； 4、施工单位安全管理机构设置不规范，安全管理人员未及时参加复训，相关专业技术人员和安全检查工配备不足，未配备通风工； 5、井下避灾路线指示牌和巷道标识牌设置不足； 6、施工组织设计内容不规范，监理单位未对该设计中的施工方案进行审查； 7、矿山未按要求与设计、施工、监理单位进行工程技术交底； 8、监理单位相关资料未提交建设单位备案，未编制监理规划； 9、应急预案内容不规范且未及时修订；未编制动火等高危作业管理制度，动火作业审批执行不严。 |
| 34 | 5月13日 | 安徽省泾县山鹰硅业有限公司 | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时发现企业存在以下问题： 1、井下封闭管理不规范，未进行挂牌管理，无定期检查台帐； 2、斜坡道水沟堵塞，主平垌水沟未清理，斜坡道淤泥末清理； 3、井下封闭墙施工使用蹬高作业平台上部未设置安全防护围栏； 4、+235m南脉外巷临时封闭不规范，未做到全封闭； 5、矿级领导带班下井无考核记录，领导下井带班值班检查制度不规范，未对主要负责人.部门负责人等带班下井次数未明确规定； 6、安全生产管理制度、安全责任制不完善，且无安全责任制考核； 7、安全隐患排查治理台帐不健全。 |
| 35 | 5月13日 | 泾县春长方解石矿（普通合伙） | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、采场边坡安全整治未执行自上而下的原则，同平台、上下平台同时作业挖掘机安全距离不足； 2、+160m以上整治边坡局部浮石未及时排除，台阶坡面角不符合设计要求； 3、采场运输道路局部纵坡较大，长下坡路段缺少避险车道，安全警示标志不足； 4、矿山运输道路+155m标高外侧临近老采坑，缺少防坠措施； 5、未建立边坡管理和检查制度，相关台帐不完善； 6、应急预案未及时修订，未制定2021年应急演练计划； 7、未制定动火等高危作业管理制度和安全措施；未制定爆破作业安全操作规程，爆破作业单位相关资料未及时归档； 8、未制定安全费用提取与使用计划，台帐内容不规范； 9、挖掘机工等安全培训学时不足，安全培训管理台帐不规范。 |
| 36 | 5月14日 | 泾县包合学林方解石矿 | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时发现企业存在以下问题： 1、矿山运输道路路面不平整，临空侧车挡不完善，排水沟不畅通，安全警示标志不足； 2、采坑各台阶安全警示标志、标高牌不足； 3、采坑坑底有机械设备及筛分设备未及时撤出； 4、采坑局部台阶边坡危石、伞檐未及时清除； 5、安全管理机构设置不规范。 |
| 37 | 5月14日 | 泾县包合苏岭方解石矿（普通合伙）(整改复查) | 检查时该企业处于生产状态，检查时该企业存在以下问题： 1、+80m中段80-3采场边角矿体回采风量不足，安全技术措施内容不规范； 2、+80m中段调车场掘进面临时停工停风，入口未设置栅栏和禁止入内警示标志； 3、+104m中段进、回风联络巷风门安装不规范，未设反向风门； 4、便携式多功能气体报警仪、自救器配备数量不足； 5、施工单位相关专业技术人员未配备到位，未见项目负责人相关学历证书，项目负责人履职不到位； 6、应急预案内容不规范，未及时修订且缺少透水事故专项预案和火灾事故现场处置方案； 7、未绘制采空区现状图，采空区相关资料不完善； 8、顶板管理制度不规范，未建立顶板分级管理台帐。 |
| 38 | 5月14日 | 泾县包合苏岭方解石矿（普通合伙） | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织有关专家开展专项检查，检查时发现该企业存在以下问题： 1、+80m斜坡道掘进工作面未编制作业规程，局扇安装位置不符合要求，风筒出风口离迎头距离不符合规定； 2、+80m中段80-3边角矿体回采面临时停工未设栅栏和警示牌； 3、+80m--+106m和+106m--+140m回风天井照明电压不符合规程要求； 4、+80m排水泵双回路联接不符合要求，不能实现双回路切换； 5、井下部分配电箱高度布置不合理，无法正常操作；井下局部用电设备未安装漏电保护。 |
| 39 | 5月18日 | 安徽泾县恒信矿业有限公司 | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织有关专家开展专项检查，检查时发现该企业存在以下问题： 1. 顶板分级管理制度执行不严，井下未见分级管理牌板，无管理台帐； 1. 井下安全监控系统损坏未及时修复；井下避灾路线牌板设置不足； 3. 矿山未编制井下探放水施工设计；防治水措施执行不到位； 4. “双重预防机制”和“六项机制”体系建设不完善，相关台帐不规范，且未有效运行； 5. 安全生产责任制未做到全覆盖，如缺少爆破工、爆破安全员、支柱工等岗位职责；未见履职考核记录； 6. 安全费用使用不规范，台帐中部分支出项目不属于安全专项费用列支范围。请企业针对以上问题及时整改，并将整改情况汇报我局。 |
| 40 | 5月18日 | 安徽泾县恒信矿业有限公司 | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织有关专家开展专项检查，检查时发现该企业存在以下问题： 1、+143m中段巷道指示牌、警示标志不完善； 2、+143m中段掘进工作面临时停风未设置栅栏和警示标志； 3、井下局扇未挂牌管理，风筒部分连接方向有误； 4、+143m中段空压机站未设管理牌板和警示牌。 5、井下临时用电不规范； 6、+120m主泵房水泵联轴器未安装防护罩； 7、井下不用的活塞式空压机来及时运至地面； 8、+143m中段安全出口施工安全防护措施不到位。 |
| 41 | 5月18日 | 泾县家兴方解石矿（普通合伙） | 检查时该企业存在以下问题： 1、爆破作业承包单位资质证书及爆破作业人员刘成安等证件已过期；爆破作业安全操作规程、动火作业安全措施内容不规范，动火作业审批流程不到位； 2、安全费用提取与使用台帐填写不规范；矿领导带班记录未及时填写，未在硐口醒目位置公示； 3、井下局扇安装位置不合理，风筒未吊挂，出口距作业点较远； 4、井下通风设施不完善，未设测风站，测风不及时； 5、井下安全监控系统损坏未及时修复； 6、井下避灾路线指示牌设置不到位； 7、矿山顶板分级管理制度执行不到位，分级管理台帐不完善。 |
| 42 | 5月19日 | 泾县振兴铜矿有限公司(整改复查) | 检查时该企业处于生产状态，检查时该企业存在以下问题： 1、2号竖井井口西侧安全门未与提升信号闭锁，罐笼最大载重量标注不统一； 2、2号井各中段马头门阻车器、摇台未与提升机信号实现闭锁，2号井+130m马头门处安全出口被排水管道堵塞； 3、+130m运输巷测风站位置设置不合理，处在两个风门之间，测风数据失实； 4、+130m中段掘进工作面照明电压为非安全电压，泵房入口处照明电源线外皮老化，铜芯裸露； 5、+133m探矿巷局部地段从采空区穿过，且停工停风未设栅栏和警示标志；+130m探矿巷迎头风量不足；回风平巷CO传感器未正常使用； 6、未建立顶板分级管理制度，敲帮问顶制度执行不严，无井巷定期检查记录；未建立动火作业审批制度；未开展防中毒窒息事故应急演练； 7、未绘制采空区现状图，采空区相关资料收集不全； 8、未配备支柱工，安全检查工仅1人。 |
| 43 | 5月19日 | 泾县振兴铜矿有限公司 | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、井口安全门、摇台和+130m中段安全门、摇台未实现与提升机信号联锁； 2、下井电缆接头包扎不规范； 3、+130m中段探矿巷局扇风筒连接不规范，控制箱内交流接触器未固定； 4、+40m中段主排水泵房双回路无法正常切换；在用泵联轴器未设防护罩； 5、1#、2#提升钢丝绳检验有效期至2021年5月19日，应及时检验。 梅村涝尾矿库检查时发现以下问题： 1、库区四周杂草未及时清除； 2、堆积坝外坡面一处不平整； 3、防汛物资未建立台帐； 4、做好尾矿库在线监测系统使用管理。 |
| 44 | 5月19日 | 泾县银山岭矿业有限公司(整改复查) | 检查时该企业存在以下问题： 1、井口入井人员检身制度执行不严； 2、+118m中段回风天井未安装行人梯和照明设施；+158m中段回风天井照明设施未正常使用； 3、+118m中段探矿巷迎头风量不足，该中段未安装CO、风速传感器； 4、主竖井井窝废石淤堵未及时清理，缺少缓冲设施；井口、各中段马头门和阻车器未与提升机信号实现闭锁； 5、+158m中段以下水平避灾路线指示牌、巷道标识牌设置不足； 6、未按要求开展反风演习； 7、未绘制采空区现状图，采空区相关资料不完善。 8、应急预案未及时修订，缺少透水、火灾事故专项应急预案。 |
| 45 | 5月19日 | 泾县银山岭矿业有限公司 | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时发现企业存在以下问题： 1、+158m主排水泵电源双回路不能正常切换； 2、井下回风行人上山照明电源为127V，不符合规程要求； 3、+158m盲斜井钢丝绳钩头绳卡安装不规范； 4、+118～+158m暗斜井枕木及地滚间距较大；局部枕木腐烂末及时更换； 5、+118m水平水沟於塞，排水不畅，巷道存在积水现象； 6、矿领导下井带班记录填写不完善； 7、爆破单位未向矿山提供爆破设计和爆破单位相关资质资料； 8、地面废石堆场安全防护设施不完善，警示标志不足。 |
| 46 | 5月19日 | 泾县银山岭矿业有限公司铜山选矿分公司(整改复查) | 检查时该尾矿库存在以下问题： 1、尾矿库坝前排尾管未实现均匀放矿，滩面局部不平整； 2、南冲库区溢流井附近缺少水位观测标杆； 3、浸润线在线监测点未编号管理，监测台帐内容不规范且监测点不全； 4、尾矿库主坝坝脚外周边未设置安全警示标志； 5、尾矿库应急物资库内防汛物资配备不足，且实物与台帐不符； 6、无文件明确尾矿库主要负责人、安全管理人员和专（兼）职技术人员； 7、尾矿库安全生产责任制与岗位设置不符； 8、生产安全事故应急预案未及时修订； 9、相关检查记录未标注检查周期，签字不规范。 |
| 47 | 5月19日 | 泾县银山岭矿业有限公司铜山选矿分公司 | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时发现企业存在以下问题： 1、未制定在线监测系统管理制度，在线监测点编号不全； 2、未制定防汛计划； 3、做好汛期值班值守工作。 |
| 48 | 5月20日 | 安徽科保化工有限公司 | 宣城市危险化学品重大危险源企业2021年第一次专项检查督导： 泾县应急局于2021年5月20日会同泾县消防救援大队对泾县科保化工有限公司开展专项检查。 该企业已按照《宣城市危险化学品重大危险源企业2021年第一次专项检查督导工作方案》的重点内容进行了隐患自查，还存在以下问题： 应急部分： 1、企业制定了安全检查及隐患整改管理制度，未见2021年隐患排查记录； 2、上半年企业未按计划开展应急演练； 3、重大危险源包保责任制未上墙公示； 消防部分： 1、厂房多数为构筑物，防火间距不足，厂区消防车道设置不规范； 2、该厂区未设置消火栓； 3、部分电线线路敷设不规范； 4、未成立微型消防站。 企业对上述应立即进行整改，并将整改结果分别报县应急局和县消防救援大队。 |
| 49 | 5月20日 | 宣城市聚源精细化工有限公司 | 宣城市危险化学品重大危险源企业2021年第一次专项检查督导： 2021年5月20日，泾县应急局会同泾县消防救援大队对宣城市聚源精细化工有限公司开展专项检查。企业已就重大危险源开展了自查。经检查，同时存在如下问题： 应急部分： 1、危险化学品储存罐无液位记录，应立即整改； 2、应急预案已制定，但未开展应急演练，企业应于六月份“应急演练周”立即开展一次应急演练； 3、企业与就近的化工专业救护队签订救护协议。 消防部分： 1、污水处理区域使用易燃泡沫夹芯板搭建仓库和办公室； 2、部分消防水带老化，需更换； 3、环氧丙烷储区的消防沙池设置不规范； 4、上半年未组织开展应急演练。 |
| 50 | 5月25日 | 泾县南方矿业有限责任公司 | 根据县安全会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时发现企业存在以下问题： 1、矿山外部运输道路长下坡路段应设安全避险车道，应增设限速、限载等安全警示标志； 2、1号平硐运输巷路面不平整，局部积水，水沟排水不畅； 3、1号平硐通风行人上山与3号平硐即将贯通，3号平硐贯通口未设置隔离警戒设施；1号平硐通风行人上山作业面风量不足，掘进废石未及时清除，下口不畅； 4、1号平硐作业现场照明用电电压为220V，未采用安全电压；临时排水设备受电开关不合格，且未设漏电保护。 |
| 51 | 5月25日 | 泾县郭山矿业有限公司(整改复查) | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、矿山外部运输道路+327m水平以上部分路段路面不平整，纵坡大，局部内侧边坡危岩未及时清除，连续长下坡路段紧急避险车道设置不足； 2、采场+517m运输平台入口道路内侧边坡坡体松散、危岩较多，未及时排险； 3、+517m穿孔平台外侧临边警戒线位置设置不合理，靠近坡顶线； 4、+517m以上治理边坡台阶不规整，坡体岩土松散，固坡措施不到位； 5、与相邻国华方解石矿未签订安全管理协议； 6、边坡管理和检查制度执行不严，边坡巡检不到位，未见复工后边坡检查记录; 7、应急预案未及时修订，未编制应急预案演练计划。 |
| 52 | 5月25日 | 泾县郭山矿业有限公司 | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、采场运输道路+517m水平外侧车挡缺失，内侧未设水沟，防坠落、限速等安全警示标志不足； 2、+517m作业平台不平整，堆积的矿石未及时清除；同平台作业挖掘机安全间距不足； 3、避炮棚与爆破作业点安全距离不足； 4、矿山未制定防汛措施，未及时开展防汛专项隐患排查。 |
| 53 | 5月26日 | 安徽钱塘矿业有限公司(整改复查) | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、至尾矿库道路路面不平整，库区入口缺少警示标志； 2、坝体人工、在线表面位移监测点未编号管理，检测台帐未及时填写； 3、未按要求设置坝体浸润线在线监测系统； 4、排洪斜槽处缺少水位标尺； 5、未对尾矿库排洪构筑物进行质量检测； 6、尾矿库安全管理机构设置不规范，未配备尾矿库技术负责人，未建立尾矿库主要负责人、技术负责人、巡坝负责人责任清单；尾矿工未及时参加复训； 7、应急预案未报主管部门备案。 |
| 54 | 5月26日 | 安徽钱塘矿业有限公司 | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： （尾矿库）1、尾矿库防汛应急物配备不足，应急物资设在公司仓库，距库区较远； 2、坝顶局部不平整，局部积水。 （矿山）1、采场外部运输道路缺少安全警示标志，采场边坡治理区未设置安全警示标志； 2、采场积水坑四周防护隔离栅栏不完善； 3、采场西侧治理区同平台作业挖掘机安全间距不足； 4、采场内部运输道路临侧安全车挡高度不足，局部缺失； 5、采场南侧爆破警戒范围内有一户民房未及时拆除；避炮棚位置距爆破作业点较近； 6、矿山未编定边坡定期检查制度，未建立相关台帐。 |
| 55 | 5月26日 | 泾县金谷采石场(整改复查) | 检查时该企业存在以下问题： 1、采场西南侧+110m～+130m台阶局部并段，边坡坡面浮石未及时清除，坡底未设防滚石挡墙； 2、采场东侧已靠帮边坡（+100m～130m段）局部松散岩体垮落，未及时修复； 3、+110m穿孔平台爆破松动区警戒设施不完善，警示标志不足； 4、应急预案未按现行要求进行修订； 5、动火作业审批程序履行不到位； 6、边坡管理和检查制度执行不到位，记录填写不及时； 7、安全费用使用台帐不规范，绿化等费用不属于列支范围。 |
| 56 | 5月27日 | 泾县金谷采石场 | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、做好汛期安全生产管理，加强汛期值班值守； 2、采场运输道路内侧水沟堵塞，排水不畅； 3、采场东北侧靠帮边坡坡面局部滑动，未及时修复，坡底未设置警戒设施； 4、+100m采场坑底回填复垦区未设排水沟； 5、采场+110m平台临时停放运输车辆靠近边坡，防坠石安全距离不足； 6、至破碎站运输道路路面不平整。 |
| 57 | 5月27日 | 泾县南石石业有限公司(整改复查) | 检查时该企业存在以下问题： 1、至采场运输道路路面不平整、排水不畅、淤泥堆积，局部车挡不完善，警示标志不足； 2.采场西侧+140m平台及以上边坡局部浮石未及时清理；台阶标识牌设置不完善，+135m生产台阶局部坡面角不符合设计要求； 3、采场南侧临时排土场未按设计要求堆排，未设缓冲平台、坡面角过大，坡底影响范围未设隔离警戒设施和警示标志； 4、开采现状图填绘不及时； 5、未建立安全费用提取台帐，安全费用使用不规范； 6、未制定动火作业相关制度及安全措施，动火作业未履行审批手续； 7、复工复产培训档案不完善，新员工培训课时不足。 |
| 58 | 5月27日 | 泾县南石石业有限公司 | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、采场+135m运输平台不平整、排水不畅，平台积水严重； 2、采场中东部北侧边坡+135m至+140m局部坡面垮塌，南侧边坡局部并段； 3、至临时排土堆场道路不畅通，警示标志不足； 4、变电所处挖掘机停放位靠近高压线，无隔离设施和警示标志； 5、做好汛期安全生产管理，加强汛期值班值守。 |
| 59 | 5月27日 | 泾县晏公采石场(整改复查) | 检查时该企业存在以下问题： 1、采场西北侧+150m至+170m靠帮台阶局部并段，禁采区缺少标识牌；采场生产台阶、终了台阶标高牌设置不完善，安全警示标志不足； 2、生产台阶坡面浮石未及时清理，坡顶爆破松动区未设警戒设施； 3、采场南侧出入口运输道路坡度较大，路面不平整，警示标志不足； 4、+150m运输平台不平整，同时作业的挖掘机安全间距不足； 5、未制定动火作业管理制度和安全措施，动火作业审批程序不到位； 6、边坡管理制度内容不完善，边坡检查记录填写不规范； 7、未制定年度安全费用提取与使用计划，使用台帐记录不规范。 |
| 60 | 5月27日 | 泾县晏公采石场 | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、采场西北侧+150m平台以上局部边坡垮塌，未及时处理； 2、+145m运输平台不平整，局部积水； 3、采场西侧接替面+145m穿孔平台临边侧缺少防坠落安全设施； 4、破碎站投料口车挡外侧矿石堆积，高度不足，应定期清理； 5、矿山未开展汛期安全隐患大排查；汛期应做好安全生产管理，加强汛期值班值守 |
| 61 | 6月1日 | 泾县雪玛碳酸钙有限公司(整改复查) | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、至治理区运输道路路面不平整，局部纵坡较大，外侧车挡不完善，缺少限速、减速警示牌； 2、+200m运输平台外侧车挡不完善，内侧靠近治理边坡坡底未设防坠石隔离设施和警示标志； 3、+200m以上填方挖机路两侧未设车挡； 4、治理区下方乡村道路300m爆破警戒点未设爆公告牌； 5、爆破作业单位相关资质过期未及时更新。 |
| 62 | 6月1日 | 泾县雪玛碳酸钙有限公司 | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、爆破作业未制定专项施工方案，现场作业应落实专人安全监护； 2、外部运输道路长下坡段未设避车车道； 3、矿山未开展汛期安全隐患大排查，汛期应做好安全生产管理，加强汛期值班值守。 |
| 63 | 6月1日 | 泾县国华方解石开发有限公司(整改复查) | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、至矿山+310m以上平硐外部运输道路局部坡度较大，外侧车挡不规范，警示标志不足； 2、+400m平硐运输巷掘进未通风，梯台未设防坠护栏； 3、硐内监测监控、压风自救、供水施救、通风联络等安全避险系统部分损坏，未及时修复； 4、硐内作业现场安全检查工配备的气体检测报警仪不能有效使用； 5、掘进面照明电压超过36v；+370m～+400m行人通风天井照明设施不能正常使用； 6、临时停工独头巷道未设栅栏和禁止入内警示标志，废弃巷道及采空区未及时封闭； 7、未制定爆破作业安全操作规程，未建立动火等高危作业相关管理制度和安全措施； 8、未制定顶板分级管理制度，相关检查记录不完善； 9、未绘制釆空区现状图，采空区相关资料不全； 10、矿领导带班检查记录未及时填写；安全费用提取与使用台帐内容不规范。 |
| 64 | 6月1日 | 泾县国华方解石开发有限公司 | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期大排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、+400m平硐西一探矿巷局扇距回风口距离不足10m，风筒出口距迎头距离过远； 2、+400m平硐西二探矿巷局扇安装在回风中，位置设置不合理，临时停工停风未设栅栏和警示标志； 3、+400m平硐与回风巷之间联络巷风门损坏未及时修复； 4、照明变压器接线柱裸露；探矿巷照明线路未吊挂，顺底板摆放，易造成触电事故； 5、汛期未开展安全隐患排查； 6、应急预案演练尚未开展。 |
| 65 | 6月1日 | 安徽泾县金石矿业粉体有限公司(整改复查) | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、采场+155m坑底平台南侧车挡局部高度不符合要求，缺少临边防护安全警示标志； 2、采场东侧+175m以上生产台阶边坡存在浮石和伞檐未及时处理；+175m以下安全整治边坡局部台阶并段，坡面角不符合要求； 3、采场+155m平台避炮棚位置设置不合理； 4、采场安全平台标高标识牌、安全警示标志设置不足； 5、矿山未制定边坡管理和检查制度，相关记录台帐不完善； 6、未制定动火等高危作业安全管理制度及安全措施； 7、安全费用提取与使用台帐内容不规范。 |
| 66 | 6月1日 | 安徽泾县金石矿业粉体有限公司 | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期大排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、至采场运输道路路面不平整，水沟不畅通，限速、限载警示牌设置不足； 2、采场北侧+165m～+175m边坡坡面浮石未及时清除，东侧+155m～+165m治理台阶坡面局部存在伞檐未清除； 3、采场东南侧治理区+152m平台剥离堆积物堆积超高，坡底未设安全防护设施； 4、汛期安全隐患排查未正常开展； 5、应急预案演练未开展。 |
| 67 | 6月1日 | 金丰矿业（安徽）有限公司(整改复查) | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、矿山道路运输安全警示标志不足，道路内侧局部边坡存在浮石未处理； 2、采场周边非作业人员禁止入内警示牌设置不足；道路施工坡底落石影响范围未设警戒设施； 3、未制定道路边坡爆破作业安全措施，爆破时未设避炮设施； 4、未建立爆破作业资料台帐，未见爆破作业相关人员资格证，施工资质证书过期，未及时更新； 5、未制定动火等高危作业管理制度、安全技术措施，未履行作业审批程序； 6、未建立安全费用使用与提取台帐； 7、职工安全教育培训内容、课时、考核均不符合规定；无电工操作证； 8、未编制应急预案，未制定2021年度应急演练计划。 |
| 68 | 6月1日 | 金丰矿业（安徽）有限公司 | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期大排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、矿山运输道路+254m水平处内侧边坡浮石未及时清除；无道路运输警示牌； 2、+300m运输平台外侧+290m接替面爆破松动区未设警戒线和警示标识； 3、+300m运输平台溶洞处警戒范围设置过小，未设警示标志，未制定溶洞治理安全措施； 4、+300m作业平台相邻两台挖掘机安全间距不足50米； 5、矿山未制定边坡管理制度，未建立检查记录台帐； 6、采场安全警示标志设置不足，无标高标识牌；7、汛期未开展安全隐患大排查。 |
| 69 | 6月1日 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城泾县昌桥加油站 | 中石化昌桥加油站： 经检查： 1、安全生产责任制层层落实不到位； 2、人员安全教育培训不规范； 3、加油站周边杂草要进行清理； 4、现场警示牌“自助加油”需拆除； 以上存在问题应立即整改，同时提出如下 要求： 汛期要做好防汛物资的储备，完善应急预案，以应对大风暴雨等恶劣天气。 |
| 70 | 6月1日 | 宣城市泾县蔡村上胡加油站 | 蔡村上胡加油站，经检查存在以下问题： 1、接地装置要定期维护、测试； 2、油罐操作井要保持干燥，定期检查； 3、现场摆放凌乱，要进行清理； 4、防雷检测于2021年6月8日到期，立即联系机构进行检测。 |
| 71 | 6月1日 | 宣城市泾县蔡村加油站 | 蔡村加油站，经检查，存在如下问题： 1、该加油站对员工进行了培训，但未进行考核； 2、会议记录不规范，年份未注明； 3、安全生产责任制落实不规范； 4、静电接地桩已锈蚀，需除锈； 5、95＃汽油罐操作井有积水。 以上存在问题应立即整改，同时提出以下要求： 汛期已到，做好大风、暴雨天气的安全防范，做好应急物资储备以应对恶劣天气。 |
| 72 | 6月3日 | 宣城市聚源精细化工有限公司 | 宣城市危化品重大危险源2021年专项检查整改复查及汛期检查： 一、复查： 1、危险化学品储存罐液位记录已完善； 2、应急演练预案已制定，计划于6月下旬开展一次演练； 3、企业已与专业救护队签订救护协议。 二、汛期检查： 1、三氯氧磷库要加强管理，大门要上锁，严禁无关人员进入； 2、三氯氧磷库区防护用品应摆放在仓库内； 3、汛期要准备防汛应急物资，做好罐区下水管道、阀门管道、库区的巡查频次以应对恶劣天气； 4、汛期要加强值班值守，领导干部要带班，保持信息24小时畅通。 |
| 73 | 6月17日 | 安徽省泾县山鹰硅业有限公司(整改复查) | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时发现企业存在以下问题： 1、井下封闭管理不规范，未进行挂牌管理，无定期检查台帐； 2、斜坡道水沟堵塞，主平垌水沟未清理，斜坡道淤泥末清理； 3、井下封闭墙施工使用蹬高作业平台上部未设置安全防护围栏； 4、+235m南脉外巷临时封闭不规范，未做到全封闭； 5、矿级领导带班下井无考核记录，领导下井带班值班检查制度不规范，未对主要负责人.部门负责人等带班下井次数未明确规定； 6、安全生产管理制度、安全责任制不完善，且无安全责任制考核； 7、安全隐患排查治理台帐不健全。 |
| 74 | 6月17日 | 安徽省泾县山鹰硅业有限公司 | 根据《泾县非煤地下矿山外包工程专项整治行动工作方案》和矿山自备柴油监管的要求，结合建党一百周年隐患排查及汛期安全生产专项检查。检查时发现企业存在以下问题： 1、项目部未及时与上级法人单位签订劳动合同； 2、地下矿山发包单位技术交底不清； 3、地下矿山承包单位法定代表人对项目部检查无记录； 4、地下矿山承包单位安全生产费用使用管理台帐不规范； 5、该企业自备柴油加油设施采取桶装加油，柴油桶附近缺少警示标志和消防砂； 6、做好安全生产月和汛期相关工作。 |
| 75 | 6月17日 | 泾县包合苏岭方解石矿（普通合伙）(整改复查) | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织有关专家开展专项检查，检查时发现该企业存在以下问题： 1、+80m斜坡道掘进工作面未编制作业规程，局扇安装位置不符合要求，风筒出风口离迎头距离不符合规定； 2、+80m中段80-3边角矿体回采面临时停工未设栅栏和警示牌； 3、+80m--+106m和+106m--+140m回风天井照明电压不符合规程要求； 4、+80m排水泵双回路联接不符合要求，不能实现双回路切换； 5、井下部分配电箱高度布置不合理，无法正常操作；井下局部用电设备未安装漏电保护。 |
| 76 | 6月17日 | 泾县包合苏岭方解石矿（普通合伙） | 根据《泾县非煤地下矿山外包工程专项整治行动工作方案》和矿山自备柴油监管的要求，结合建党一百周年隐患排查及汛期安全生产专项检查 检查时该企业没有涉及外包工程，属于自己的工程施工单位，检查时发现企业存在以下问题： 1、该企业自备柴油加油设施采取桶装加油，柴油桶附近缺少警示标牌和消防器材和相关制度，油桶存放点地面没有硬化防渗； 2、做好安全生产月和汛期相关工作； 3、加强汛期应急值守，确保信息畅通。 |
| 77 | 6月18日 | 泾县银山岭矿业有限公司铜山选矿分公司 | 根据《泾县非煤地下矿山外包工程专项整治行动工作方案》和矿山自备柴油监管的要求，结合建党一百周年隐患排查及汛期安全生产专项检查。检查时该企业没有涉及外包工程，检查时该企业存在以下问题： 1、做好安全生产月宣传活动； 2、加强汛期防范及应急值守工作； 3、加强尾矿库隐患排查工作； 4、做好尾矿库在线监测系统维护使用，及时清除排水斜槽的杂草。 |
| 78 | 6月18日 | 泾县银山岭矿业有限公司铜山选矿分公司(整改复查) | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时发现企业存在以下问题： 1、未制定在线监测系统管理制度，在线监测点编号不全； 2、未制定防汛计划； 3、做好汛期值班值守工作。 |
| 79 | 6月18日 | 泾县振兴铜矿有限公司(整改复查) | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、井口安全门、摇台和+130m中段安全门、摇台未实现与提升机信号联锁； 2、下井电缆接头包扎不规范； 3、+130m中段探矿巷局扇风筒连接不规范，控制箱内交流接触器未固定； 4、+40m中段主排水泵房双回路无法正常切换；在用泵联轴器未设防护罩； 5、1#、2#提升钢丝绳检验有效期至2021年5月19日，应及时检验。 梅村涝尾矿库检查时发现以下问题： 1、库区四周杂草未及时清除； 2、堆积坝外坡面一处不平整； 3、防汛物资未建立台帐； 4、做好尾矿库在线监测系统使用管理。 |
| 80 | 6月18日 | 泾县振兴铜矿有限公司 | 根据《泾县非煤地下矿山外包工程专项整治行动工作方案》和矿山自备柴油监管的要求，结合建党一百周年隐患排查及汛期安全生产专项检查，检查时该企业没有涉及外包工程。检查时该企业存在以下问题： 1、汛期值班记录不健全； 2、做好尾矿库在线监系统维护使用； 3、加强汛期值班值守，确保信息畅通； 4、加强汛期巡查排查工作； 5、做好安全生产月相关工作。 |
| 81 | 6月18日 | 安徽钱塘矿业有限公司 | 根据《泾县非煤地下矿山外包工程专项整治行动工作方案》和矿山自备柴油监管的要求，结合建党一百周年隐患排查及汛期安全生产专项检查，检查时该企业存在以下问题： （尾矿库）1、坝面杂草權木较多； 2、做好尾矿库在线监测系统维护使用； 3、加强汛期安全值班值守； 4、自备柴油加油点采取贮油罐，周边标识牌缺失，防渗透措施不足。 |
| 82 | 6月22日 | 安徽泾县恒信矿业有限公司(整改复查) | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织有关专家开展专项检查，检查时发现该企业存在以下问题： 1、+143m中段巷道指示牌、警示标志不完善； 2、+143m中段掘进工作面临时停风未设置栅栏和警示标志； 3、井下局扇未挂牌管理，风筒部分连接方向有误； 4、+143m中段空压机站未设管理牌板和警示牌。 5、井下临时用电不规范； 6、+120m主泵房水泵联轴器未安装防护罩； 7、井下不用的活塞式空压机来及时运至地面； 8、+143m中段安全出口施工安全防护措施不到位。 |
| 83 | 6月22日 | 安徽泾县恒信矿业有限公司 | 根据《泾县非煤地下矿山外包工程专项整治行动工作方案》和矿山自备柴油监管的要求，结合建党一百周年隐患排查及汛期安全生产专项检查，检查时该企业停产，存在以下问题： 1、该企业未存在工程外包； 2、柴油加油采取加油站的油灌车上门加油； 3、加强汛期防范值班值守，确保信息畅通； 4、做好安全生产月相关工作。 |
| 84 | 6月23日 | 泾县晏公采石场(整改复查) | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、采场西北侧+150m平台以上局部边坡垮塌，未及时处理； 2、+145m运输平台不平整，局部积水； 3、采场西侧接替面+145m穿孔平台临边侧缺少防坠落安全设施； 4、破碎站投料口车挡外侧矿石堆积，高度不足，应定期清理； 5、矿山未开展汛期安全隐患大排查；汛期应做好安全生产管理，加强汛期值班值守。 |
| 85 | 6月23日 | 泾县南石石业有限公司(整改复查) | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、采场+135m运输平台不平整、排水不畅，平台积水严重； 2、采场中东部北侧边坡+135m至+140m局部坡面垮塌，南侧边坡局部并段； 3、至临时排土堆场道路不畅通，警示标志不足； 4、变电所处挖掘机停放位靠近高压线，无隔离设施和警示标志； 5、做好汛期安全生产管理，加强汛期值班值守。 |
| 86 | 6月23日 | 泾县金谷采石场(整改复查) | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、做好汛期安全生产管理，加强汛期值班值守； 2、采场运输道路内侧水沟堵塞，排水不畅； 3、采场东北侧靠帮边坡坡面局部滑动，未及时修复，坡底未设置警戒设施； 4、+100m采场坑底回填复垦区未设排水沟； 5、采场+110m平台临时停放运输车辆靠近边坡，防坠石安全距离不足； 6、至破碎站运输道路路面不平整。 |
| 87 | 6月23日 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城泾县裕隆加油站 | 按照泾安办〔2021〕40号文件要求，6月23日，县应急局会同县消防大队对我县裕隆加油站进行执法检查。检查中发现存在以下隐患和问题： 1、加油站区域内有存放车辆现象，影响进出口视角，遮挡安全提示牌； 2、工作人员未按相关要求提醒摩托车加油后应推行4.5m后启动； 3、县分公司安全培训无规范计划； 4、油罐区杂草丛生，立即予以清除； 5、做好储罐液位仪、测漏仪的日常维护，保证其正常使用； 6、做好汛期的防洪水、防雷安全防范工作； 7、现场抽查员工应急预案实施情况，个别员工不能熟悉使用消防器材，不能按程序组织实施； 9、加油站罩棚钢结构耐火应不少于0.25h，应涂刷防火涂料保护。 |
| 88 | 6月23日 | 宣城市聚源精细化工有限公司 | 按照泾安办〔2021〕40号文件要求，6月23日，县应急局会同县消防大队对我县聚源化工公司进行执法检查。检查中发现存在以下隐患和问题： 1、环氧丙烷泵房堆放的 杂物须清理； 2、烷基化车间反应釜处当班员工睡觉； 3、三氯氧磷卸罐处防泄漏附棉的量较少，且挪做他用； 4、三氯氧磷仓库洗眼器左边水力不够，需清理，消防沙需清洗或更换； 5、企业于“七一”开展一次全面隐患排查，重点在罐区、槽罐车装卸、压力容器、安全阀需定期检测； 6、“七一”期间动火等作业需严格报送审核； 7、做好汛期防洪水、防雷安全防范工作； 8、我局于2021年6月3日（二）汛期检查的第1-2条问题已整改； 9、TCPP产品区库内消防未配齐器材； 10、泡沫罐液位计 无法显示； 11、三氧化硫储罐仓库应急吸附棉储备较少，无法满足应急需求； |
| 89 | 6月23日 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城泾县园林加油站 | 全县安全生产隐患大起底、大排查、大整改专项检查： 园林加油站： 应急部分：1、加强对罐区日常巡查，七一期间动火、检维修等作业必须报送审批； 2、做好汛期防洪水、防雷安全防范工作，及时对防雷设备进行检测。 消防部分：1、抽查消防演练记录，未按照预案开展： 2、站房营业区内未安装应急照明灯具； 3、消防档案未及时更新（人员调动）。 |
| 90 | 6月24日 | 宣城市泾县茂林加油站 | 茂林加油站项目建设工地执法检查： 1、加油站缺少摩托车加油及禁止使用手机的警示牌； 2、项目建设工地施工安全管理不到位，现场未见安全监管人员，作业人员存在不戴安全帽现象； 3、加油站配电房窗子未按照规定设置防护网； 4、消防器材未按规定摆放。 |
| 91 | 6月24日 | 安徽天恒农化科技发展有限公司 | 天恒农化： 目前企业处于停产状态： 1、复产复工前开一次安全生产工作会议，编制复工方案； 2、立即开展一次全面隐患排查，特别是管道阀门； 3、企业上半年尚未开展应急演练； 4、包装车间有样品泄漏，应及时清理； 5、电动小葫芦起吊钢丝绳使用前应及时更换。 |
| 92 | 6月25日 | 安徽红星药业股份有限公司 | 按照泾安办〔2021〕40号文件要求，6月25日，县应急局对安徽红星药业股份有限公司进行执法检查。检查中发现存在以下隐患和问题： 1、罐区卸车护栏增设反光警示标志； 2、企业消防员工要熟练消防操作规程； 3、“七一”期间对动火、登高、检维修等作业必须严格审批； 4、车间南面空桶及成品物料要移走。 同时提出如下要求： 1、企业立即开展一次隐患排查，重点是对罐区的隐患排查； 2、汛期要准备防汛应急物资，增加对罐区、阀门管道、库区的巡查频次以应对恶劣天气； 3、汛期要加强值班值守，领导干部要带班，保持信息24小时畅通。 |
| 93 | 6月29日 | 宣城市泾县蔡村加油站 | 我局于2021年6月1日对该加油站进行了检查。现对存在的问题进行复查，经查： 1、该加油站已对员工进行了考核； 2、会议记录已标注年月份； 3、已层层签订安全责任状； 4、静电接地桩已除锈； 5、95#汽油罐积水已清理。 |
| 94 | 6月29日 | 宣城市泾县蔡村上胡加油站 | 我局于2021年6月1日对该加油站进行检查，对存在的四项问题已整改： 1、接地装置已进行了除锈，并现场进行了测试； 2、油罐操作井已更换，同时要求企业要定期检查，保持罐内干燥； 3、现场已进行清理； 4、防雷已进行检测。 |
| 95 | 6月29日 | 泾县郭山矿业有限公司(整改复查) | 根据《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》及省、市相关文件要求，县应急局聘请专家开展矿山安全专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、矿山外部运输道路+327m水平以上部分路段路面不平整，纵坡大，局部内侧边坡危岩未及时清除，连续长下坡路段紧急避险车道设置不足； 2、采场+517m运输平台入口道路内侧边坡坡体松散、危岩较多，未及时排险； 3、+517m穿孔平台外侧临边警戒线位置设置不合理，靠近坡顶线； 4、+517m以上治理边坡台阶不规整，坡体岩土松散，固坡措施不到位； 5、与相邻国华方解石矿未签订安全管理协议； 6、边坡管理和检查制度执行不严，边坡巡检不到位，未见复工后边坡检查记录; 7、应急预案未及时修订，未编制应急预案演练计划。 |
| 96 | 6月29日 | 泾县银山岭矿业有限公司 | 根据《泾县非煤地下矿山外包工程专项整治行动工作方案》和矿山自备柴油监管的要求，结合建党一百周年隐患排查及汛期安全生产专项检查。检查时该企业没有涉及外包工程，检查时该企业存在以下问题： I、自备柴油点采取油桶存储，缺少消防砂和标识牌； 2、加强汛期安全生产防范及应急值班值守工作； 3、做好安全生产月宣传活动。 |
| 97 | 6月29日 | 泾县振兴铜矿有限公司 | 根据《泾县非煤地下矿山外包工程专项整治行动工作方案》和矿山自备柴油监管的要求，结合建党一百周年隐患排查及汛期安全生产专项检查。检查时该企业没有涉及外包工程，该企业存在以下问题： 1、严格执行矿山新进员工培训规定； 2、自备柴油点采取油桶存储，缺少标识牌； 3、加强安全生产防范及汛期应急值班值守工作； 4、做好安全生产月宣传活。 |
| 98 | 6月29日 | 安徽钱塘矿业有限公司(整改复查) | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： （尾矿库） 1、尾矿库防汛应急物配备不足，应急物资设在公司仓库，距库区较远； 2、坝顶局部不平整，局部积水。 （矿山） 1、采场外部运输道路缺少安全警示标志，采场边坡治理区未设置安全警示标志； 2、采场积水坑四周防护隔离栅栏不完善； 3、采场西侧治理区同平台作业挖掘机安全间距不足； 4、采场内部运输道路临侧安全车挡高度不足，局部缺失； 5、采场南侧爆破警戒范围内有一户民房未及时拆除；避炮棚位置距爆破作业点较近； 6、矿山未编定边坡定期检查制度，未建立相关台帐。 |
| 99 | 7月1日 | 泾县银山岭矿业有限公司(整改复查) | 1.+158m至+132m常用式阶跑车装置不完善;安全标志不完全; 2.井下局部掘进工作面未采用安全电压; 3.井下+132m盲斜井、车场等场所通讯电话不完善; 4.井下部分废弃巷道未及时封闭; 5.井下+158m主巷道排水沟不完善，积水较多; 6.回风斜井及安全出口局部照明不完善; 7.井下部分巷道分道口路标不完善 |
| 100 | 7月6日 | 安徽泾县金石矿业粉体有限公司(整改复查) | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期大排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、至采场运输道路路面不平整，水沟不畅通，限速、限载警示牌设置不足； 2、采场北侧+165m～+175m边坡坡面浮石未及时清除，东侧+155m～+165m治理台阶坡面局部存在伞檐未清除； 3、采场东南侧治理区+152m平台剥离堆积物堆积超高，坡底未设安全防护设施； 4、汛期安全隐患排查未正常开展； 5、应急预案演练未开展。 |
| 101 | 7月6日 | 金丰矿业（安徽）有限公司 | 根据《泾县非煤地下矿山外包工程专项整治行动工作方案》和矿山自备柴油监管的要求，结合建党一百周年隐患排查及汛期安全生产专项检查。检查时该企业没有涉及外包工程，自备柴油采取油桶加油。该企业存在以下问题： 1、自备柴油临时存放点缺少消防砂及警示牌； 2、加强汛期安全生产防范及应急值班值守。 |
| 102 | 7月6日 | 金丰矿业（安徽）有限公司(整改复查) | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期大排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、矿山运输道路+254m水平处内侧边坡浮石未及时清除；无道路运输警示牌； 2、+300m运输平台外侧+290m接替面爆破松动区未设警戒线和警示标识； 3、+300m运输平台溶洞处警戒范围设置过小，未设警示标志，未制定溶洞治理安全措施； 4、+300m作业平台相邻两台挖掘机安全间距不足50米； 5、矿山未制定边坡管理制度，未建立检查记录台帐； 6、采场安全警示标志设置不足，无标高标识牌； 7、汛期未开展安全隐患大排查。 |
| 103 | 7月6日 | 安徽泾县金石矿业粉体有限公司 | 根据《泾县非煤地下矿山外包工程专项整治行动工作方案》和矿山自备柴油监管的要求，结合建党一百周年隐患排查及汛期安全生产专项检查。检查时该企业没有涉及外包工程，该企业存在以下问题： 1、自备柴油加油机房照明线路开关不符合要求； 2、加强汛期安全生产防范工作及应急值班值守。 |
| 104 | 7月8日 | 泾县雪玛碳酸钙有限公司(整改复查) | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、爆破作业未制定专项施工方案，现场作业应落实专人安全监护； 2、外部运输道路长下坡段未设避车车道； 3、矿山未开展汛期安全隐患大排查，汛期应做好安全生产管理，加强汛期值班值守。 |
| 105 | 7月8日 | 泾县雪玛碳酸钙有限公司 | 根据《泾县雪玛碳酸钙有限公司 泾县北贡建平大理石矿山采空区隐患治理方案设计》，县应急局组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、+200m采空区上部治理区未严格执行设计的削坡治理顺序； 2、至治理区挖机路转弯处回转半径不足，临边侧车挡不完善，警示标志不足； 3、+272m、+284m台阶边坡坡面危石未及时清除； 4、矿区运输道路路面不平整。 |
| 106 | 7月8日 | 泾县国华方解石开发有限公司(整改复查) | 根据县安委会相关文件要求，结合汛期大排查组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、+400m平硐西一探矿巷局扇距回风口距离不足10m，风筒出口距迎头距离过远； 2、+400m平硐西二探矿巷局扇安装在回风中，位置设置不合理，临时停工停风未设栅栏和警示标志； 3、+400m平硐与回风巷之间联络巷风门损坏未及时修复； 4、照明变压器接线柱裸露；探矿巷照明线路未吊挂，顺底板摆放，易造成触电事故； 5、汛期未开展安全隐患排查；6、应急预案演练尚未开展。 |
| 107 | 7月8日 | 泾县国华方解石开发有限公司 | 根据《责令限期整改指令书》，县应急局组织专家开展专项检查。检查时该企业存在以下问题： 1、外部运输道路+300m以上路面不平整，水沟不畅通； 2、+400m平硐口人员入井检身制度执行不到位； 3、+400m西运输巷现场带班人员未随身携带便携式气体检测报警仪； 4.+400m中段部分采空区封闭不到位，且未设管理牌板。 |