| 索引号 | 113417290032581114/202202-00011 | 组配分类 | 招标采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县财政局 | 发文日期 | 2022-02-21 15:21 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 招标采购 |
| 信息来源 | 泾县财政局 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 关于防火墙招标的公告 | 内容概述 |  |

## 关于防火墙招标的公告

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我局拟采用公开方式确定防火墙供应商，现将有关事项公告如下：

一、防火墙预算价格

八万元。

二、硬件规格及技术要求

1、硬件规格：采用国产CPU、国产操作系统；1个管理口、8个千兆电口、8个千兆光口、2对bypass口；配置500G硬盘；扩展插槽：1个；

2、性能标准：整机防火墙吞吐≥8Gbps；HTTP并发连接≥200万；HTTP新建连接≥5万/秒；

3、软件功能：支持配置防火墙、应用特征、防病毒、Web防护、入侵防御、URL、IPSEC VPN等功能； 应用特征库、 URL库、防病毒库、入侵防御、Web防护库支持升级授权；

4、网络特性：支持静态路由、策略路由、RIPv1/2、OSPF、OSPFv3等动态路由协议,要求支持链路及域名进行链路负载均衡，并且能够根据预设探测条件实现动态的链路切换（提供功能界面截图）；支持对内网服务器进行5元组的负载均衡，支持针对服务器进行连通性探测，支持会话保持。（提供功能界面截图）；支持A-S/A-A模式的高可靠性组网，双机热备及会话同步，非对称路由处理技术（提供功能界面截图）；

5、★安全控制：支持IPv6/v4双栈，支持IPv6网络的访问控制，可由IPv4网络平滑升级到IPV6网络，硬件无需更换；（提供功能界面截图）；支持虚拟路由转发功能，使用VRF功能可以从系统层面隔离不同VRF组里的流量信息和路由信息，可作为MPLS组网里的MCE设备。（提供功能界面截图）

6、防病毒：支持IPS高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者syslog告警，不同告警规则可以发送给不同的用户。（提供功能界面截图）；规则库包括溢出攻击类、 RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、其它类、 蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等攻击类型（提供功能界面截图）

7、web防护：支持HTTP协议的精确访问控制，可针对IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、Url-args等字段设置内容，匹配内容包括但不少于：包括、不包含、等于、不等于、属于、不属于、长度小于、长度等于、长度大于、正则匹配等；日志级别包括但不少于：不记录、危急、告警、严重、错误、警告、通知、信息等。（提供功能界面截图）

8、安全防护：支持非法外联学习和防护特性，可有效保障服务器安全，可定义外联白名单地址和端口；支持通过流量自学习能获得服务器合法的外联行为，检测流量中的异常访问流量，可以自动拦截。（提供功能界面截图）；

9、★流量管理：支持流量限额功能，可基于用户、源IP、目的IP、时间、应用等维度，进行日流量总额、月流量总额；可对达到限额阀值的用户进行弹窗提醒；针对超过限额的用户可选择禁止上网或者加入至惩罚流控通道。（提供功能界面截图）

10、应用控制：支持应用智能和快速识别模式配置，应用智能识别可有效识别P2P和迅雷行为，识别模式可选择严格、适中、宽松，支持排除扫描端口配置。（提供功能界面截图）；支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤。（提供功能界面截图）

三、选取方式

最低价价中选。取所有投标服务商的有效（报价低于预算价、要求提供的所有材料均符合要求）投标报价的最低价。若出现两个及以上最低价，现场采取摇号方式确定中标服务商。

四、服务要求

要求在合同签订之后30个工作日内完成设备的安装，调试。

本公告发布之日起至2022年2月28日5时30分止。

联系人：黄翔   联系电话：18110828270