| 索引号 | 11341729MB19884796/202204-00004 | 组配分类 | 行政执法公示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县应急管理局 | 发文日期 | 2022-04-11 15:17 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 2022年一季度泾县应急局行政执法公示 |
| 信息来源 | 泾县应急管理局 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| 信息名称 | 2022年一季度泾县应急局行政执法公示 | 内容概述 |  |

## 2022年一季度泾县应急局行政执法公示

| 2022年泾县应急局行政检查隐患公开汇总表 |
| --- |
| 序号 | 时间 | 检查对象 | 安全隐患 |
| 1 | 1月11日 | 安徽省泾县山鹰硅业有限公司 | 根据市安委会“宣安［2022］1号”的要求，县应急管理局组织专家开展岁末年初矿山安全生产隐患集中大排查。检查时该企业处于放假停建状态。检查时该企业存在以下问题：1、+195m南运输巷局部排水沟缺失，巷道积水较深；2、井下供水主管道规格型号不符合要求；3、斜坡道路面不平整，+235m～+265m段局部纵坡较大，照明线路损坏未及时恢复；4、溜矿井上、下口缺少照明设施和安全警示牌；5、+265m中段端部天井缺少标识牌，下口照明行变进线接线柱裸露，缺少防护；6、硐内未设测风站，测风不及时；7、矿领导下井带班管理牌未在井口醒目位置公示。 |
| 2 | 1月11日 | 安徽泾县恒信矿业有限公司 | 根据市安委会“宣安［2022］1号”文件要求，县应急局组织专家开展岁 末年初矿山安全隐患集中大排查。检查时该企业存在以下问题：1、下井人员出入井登记和检查制度执行不严；2、+120m中段多个掘进工作面停工停风未设栅栏和禁止入内安全警示标志；3、+143m、+1未设置避灾路线图；4、+120m中段井下路标、避灾路线标识牌设置不足；5、+120m中段东翼联络巷两道风门未及时关闭。 |
| 3 | 1月12日 | 泾县振兴铜矿有限公司 | 根据市安委会“宣安［2022］1号”文件要求，县应急局组织专家开展岁末年初矿山安全隐患集中大排查。检查时该企业存在以下问题：1、主井绞车深度指示器中段标识不准，未及时调校；绞车滚筒无固定防护装置；绞车房西侧墙体开裂、地基下沉；2、+130m中段马头门处罐笼与井壁间隙过大，摇台两侧无防坠措施；电缆、信号线敷设凌乱；3、+130m中段二处封闭墙外未设置栅栏和警示标志；4、+130m中段水泵房电控箱用灯泡除湿；5、+130m中段探矿巷与废弃巷道贯通未及时封闭；6、+130m中段采场0#釆场人行梯架设不牢固；7、+130m生产中段单体设计、施工组织设计内容不规范。 |
| 4 | 1月12日 | 安徽钱塘矿业有限公司 | 根据市安委会“宣安［2022］1号”文件要求，县应急局组织专家开展岁末年初矿山安全隐患集中大排查。检查时该企业存在以下问题：1、外部运输道路限速、减速等安全警示标志不足；2、采场南侧+140m以上台阶未剥离靠帮；3、+150m平台南侧局部临边安全车挡缺失，无安全警示标志；4、采场东北侧边坡+130m以上局部台阶并段；5、采场南侧+150m台阶边坡局部坡面角过大；6、釆场西南侧表土剥离区坡顶、坡底作业影响范围未设警戒线和安全警示标志。 |
| 5 | 3月15日 | 金丰矿业（安徽）有限公司 | 根据泾安办［2022］15号文件精神，汲取3.4事故教训，督促企业落实安全生产责任，县应急局组织专家进行专项检查，检查时该企业存在以下问题：1.上山运输道路局部路面不平整，沿途限速等安全警示标志不足；2.采场+300m生产平台北侧靠帮边坡坡面角局部较大，浮石未清除；3.采场+290m工作帮未实现整体推进，西南侧工作帮边坡角较大，危浮石未清除；4.+300m生产平台同台阶作业的挖掘设备之间间距不足50米；5.采场缺少高位水池；6.采场作业区未设醒目的界桩；7.安全培训资料不完善；8.安全生产责任制内容不完善。 |
| 6 | 3月15日 | 泾县包合苏岭方解石矿（普通合伙） | 根据泾安办［2022］15号文件精神，汲取3.4事故教训，督促企业落实安全生产责任，县应急局组织专家进行专项检查，检查时该企业存在以下问题：1.+106m中段3号、5号矿房回风道未完工，停工停风入口未设栅栏和安全警示标志；2.+106m中段东沿脉运输巷风筒出口距作业面间距超过10米，现场缺少撬毛工具；3.井下风速、CO传感器损坏未及时修复；4.井下水灾、火灾避灾路线指示牌设置不足；分道口路标未标注所在地及通往地面出口的方向；5.井下动火作业审批不规范；6.从业人员安全培训未作到“一人一档”；7.未编制五职矿长、专职工程技术人员安全生产责任制。以上问题限期30日整改完毕。 |
| 7 | 3月2日 | 宣城市泾县茂林加油站 | 宣城市泾县茂林加油站试运行现场检查： 1.该加油站上报的试运行方案已经专家审查，具备试运行条件； 2.加油站在试运行期间，要严格按照试生产（使用）方案规定的程序，对各种设备进行测试，要对加油机、仪器仪表、管线等设备进行调试，同时做好调试相关数据记录； 3.加油站在试运行期间不得对外营业； 4.试运行期限为三个月。 |
| 8 | 3月15日 | 泾县盛源气体销售有限公司 | 2021年12月整改事项基本完成整改，另提出如下要求： 1.进一步清理杂物，保持安全通道始终畅通； 2.紧急切断阀油泵管道有渗漏现象； 3.氧气罐区树枝茂密，需及时修剪； 4.春节后复产前企业对员工开展的培训时间不足。2021年12月整改事项基本完成整改，另提出如下要求： 1.进一步清理杂物，保持安全通道始终畅通； 2.紧急切断阀油泵管道有渗漏现象； 3.氧气罐区树枝茂密，需及时修剪； 4.春节后复产前企业对员工开展的培训时间不足。 |
| 9 | 3月17日 | 宣城市泾县云岭管岭新兴加油站 | 该加油站进行改、扩、建安全技术意见书，安全设施设计已经市局备案，现提出如下要求： 1.施工前要停止经营活动，油罐必须清空； 2.施工要严格按照设计施工； 3.施工必须聘请有资质的单位进行施工，监理单位要在现场全程监理； 4.施工时要加强现场安全管理。该加油站进行改、扩、建安全技术意见书，安全设施设计已经市局备案，现提出如下要求： 1.施工前要停止经营活动，油罐必须清空； 2.施工要严格按照设计施工； 3.施工必须聘请有资质的单位进行施工，监理单位要在现场全程监理； 4.施工时要加强现场安全管理。 |
| 10 | 3月17日 | 宣城市泾县油榨山加油站 | 油榨山加油站 经检查： 1.增设一摩托车加油警示告示牌； 2.对库区排水沟进行一次清理； 3.培训过于简单，未进行考核； 4.近期应立即开展一次应急演练。油榨山加油站 经检查： 1.增设一摩托车加油警示告示牌； 2.对库区排水沟进行一次清理； 3.培训过于简单，未进行考核； 4.近期应立即开展一次应急演练。 |
| 11 | 3月23日 | 宣城市泾县中村加油站 | 中村加油站： 1.日常巡查检查记录未按规范填写； 2.柴油储罐操作井积水严重； 3.消防沙池内无铁锹，盖板无把手，漏水； 4.灭火毯摆放位置不对，应摆放在加油岛。 |
| 12 | 3月23日 | 宣城市泾县安吴加油站 | 安吴加油站： 1.配电房内堆放杂物；警示标识脱落，缺少常开常闭标识；绝缘地板过小，绝缘靴应摆放在配电房内； 2.消防帽、消防服、消防靴陈旧过期； 3.柴油发电机未加装尾气防火帽。 |
| 13 | 3月23日 | 泾县利民加油站 | 日常安全检查： 经检查： 1.卸油口油品标识不清； 2.油气分离器无常开常闭标识； 3.缺少摩托车推离启动标识。 4.缺少2022年安全生产培训记录； 5.排水沟未及时清理。 |
| 14 | 3月24日 | 宣城市泾县蔡村上胡加油站 | 日常检查： 经检查： 1.2022年安全生产培训记录不规范； 2.日常检查、巡查记录不全面； 3.缺少摩托车推离启动标识； 4.消防沙池盖板无把手。 |
| 15 | 3月24日 | 宣城市泾县蔡村加油站 | 日常检查： 经检查： 1.汽油储罐操作有少量积水； 2.防火巡查填写不规范； 2.2022年安全生产培训不规范，未进行考核； 3.安全生产责任未完全落实到位； 4.柴油发电机尾气排放应通到室外。日常检查： 经检查： 1.汽油储罐操作有少量积水； 2.防火巡查填写不规范； 2.2022年安全生产培训不规范，未进行考核； 3.安全生产责任未完全落实到位； 4.柴油发电机尾气排放应通到室外。 |