| 索引号 | 11341729MB19884796/202401-00001 | 组配分类 | 行政执法公示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县应急管理局 | 发文日期 | 2024-01-03 16:20 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 行政执法公示 |
| 信息来源 | 泾县应急管理局 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| 信息名称 | 2023年四季度泾县应急局行政执法公示 | 内容概述 | 序号时间检查对象安全隐患19.27安徽泾县恒信矿业有限公司1、根据年度执法计划结合国庆、中秋“两节”期间，县应急局组织专家开展矿山重大事故隐患专项检查、自救器规范使用情况和有限空间检查:人员定位系统无故障记录台账;+120m中段N4矿房顶板分级管理牌板中标注的地点与现场不符；2、+120m中段1203西北6掘进工作面未设置顶板分级管理牌板;局扇开停传感器显示故障；3、矿山有限空间辨识不到位，未建立相关制度和管理台账，水仓等有限空间现场未设有限空间作业告知牌和安全警示标志；4、采掘工作平面图、+143m和+120m中段平面图未标注采空区、矿房名称及尺寸，图 |

## 2023年四季度泾县应急局行政执法公示

| 序号 | 时间 | 检查对象 | 安全隐患 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.27 | 安徽泾县恒信矿业有限公司 | 1、根据年度执法计划结合国庆、中秋“两节”期间，县应急局组织专家开展矿山重大事故隐患专项检查、自救器规范使用情况和有限空间检查:人员定位系统无故障记录台账;+120m中段N4矿房顶板分级管理牌板中标注的地点与现场不符；2、+120m中段1203西北6掘进工作面未设置顶板分级管理牌板;局扇开停传感器显示故障；3、矿山有限空间辨识不到位，未建立相关制度和管理台账，水仓等有限空间现场未设有限空间作业告知牌和安全警示标志；4、采掘工作平面图、+143m和+120m中段平面图未标注采空区、矿房名称及尺寸，图例不全;井下设备布置图中斜坡道+125m水平处压风机标注不全；5、未制定自救器管理制度，自救器未专人发放、专人检查。 |
| 2 | 9.27 | 泾县富源矿业有限公司 | 1、根据年度执法计划结合国庆、中秋“两节”期间，县应急局组织专家开展矿山重大事故隐患专项检查:没按“矿安[2022]4号”文要求，每月进行一次重大隐患排查，形成排查治理报告签字备查；2、未根据“宣应急[2023]35号”文要求，编制灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人制度；3、未按照安全生产责任制考核办法要求对全员职工定期进行考核；4、安全隐患排查台账内容过于简单，整改措施不完善，无验收时间；5、+250m平台同时作业两台挖掘机安全间距不足50m，边坡存在较大浮石未提前清除；6、+265m平台东侧存在顺层边坡，岩体松散，坡底应设置防滚石挡墙；7、采场运输道路内侧水沟局部堵塞，路面部分路段有冲沟。 |
| 3 | 10.17 | 泾县包合苏岭方解石矿 | 1、为深刻吸取贵州省盘州市山脚树煤矿“9·24”重大事故教训，提升应急自救能力，根据国家矿山安全监察局安徽局非煤监察处要求，县应急局组织专家开展自救器使用专项检查，经抽查矿山凿岩工、铲运机司机、安全管理人员等自救器现场操作情况，检查时该企业存在以下问题:个别职工自救器使用不熟练，操作时间较长；2、部分自救器压力表观察窗口不清晰，自救器铭牌字迹模糊，无法辨别有效期限；3、自救器管理台帐不完善，缺少检查维护内容。 |
| 4 | 10.17 | 泾县富源矿业有限公司（整改复查） | 1、＂根据年度执法计划结合国庆、中秋“两节”期间，县应急局组织专家开展矿山重大事故隐患专项检查:没按“矿安[2022]4号”文要求，每月进行一次重大隐患排查，形成排查治理报告签字备查。＂已完成整改;2、＂未根据“宣应急[2023]35号”文要求，编制灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人制度。＂已完成整改;3、＂未按照安全生产责任制考核办法要求对全员职工定期进行考核。＂已完成整改;4、＂安全隐患排查台账内容过于简单，整改措施不完善，无验收时间。＂已完成整改;5、＂+250m平台同时作业两台挖掘机安全间距不足50m，边坡存在较大浮石未提前清除。＂已完成整改;6、＂+265m平台东侧存在顺层边坡，岩体松散，坡底应设置防滚石挡墙。＂已完成整改;7、＂采场运输道路内侧水沟局部堵塞，路面部分路段有冲沟。＂已完成整改。 |
| 5 | 10.17 | 金丰矿业(安徽)有限公司（复查整改） | 1、＂根据年度执法计划结合“国庆、中秋”两节期间，县应急局组织专家开展矿山重大事故隐患专项检查;+280m作业平台坡顶线下局部有伞檐。＂已完成整改;2、＂进入采场主要道口未设置爆破警示标示牌。＂已完成整改;3、＂采场+290m、+280m均为穿孔作业平台，应按照规程要求保持一定安全距离。＂已完成整改;4、＂进入排土场坡底道路和坡根底未设置安全警示标志和警戒线。＂已完成整改;5、＂加强“两节”期间值班值守。＂已完成整改。 |
| 6 | 10.17 | 安徽泾县金石矿业粉体有限公司（复查整改） | 1、＂根据年度执法计划结合“国庆、中秋”两节期间，县应急局组织专家开展矿山重大事故隐患专项检查:采场+155m东侧边坡底部缺少安全挡土墙。＂已完成整改;2、＂采场部分安全警示标识牌设置不规范。＂已完成整改;3、＂矿山未制定采场东侧边帮“隐患”整改工程安全技术措施。＂已完成整改;4、＂加强“两节”期间值班值守工作。＂已完成整改。 |
| 7 | 10.18 | 泾县金谷采石场（复查整改） | 1、＂根据年度执法计划结合“国庆、中秋”两节期间，县应急局组织专家开展矿山重大事故隐患专项检查;采场南侧（K5拐点）靠帮平台不完整，平台坡面体松散不稳定;建议对该处平台坡面修整加固处理。＂已完成整改;2、＂采场西侧+100m平台坡顶下局部出现伞檐。＂已完成整改;3、＂采场运输道路局部不平整。＂已完成整改;4、＂采场进入爆破区主要路口未设置爆破警示标牌。＂已完成整改;5、＂矿山开采现状图西侧与现场不符。＂已完成整改;6、＂加强“两节”期间值班值守工作。＂已完成整改。 |
| 8 | 10.18 | 泾县金谷采石场 | 1、根据年度执法计划县局组织人员对该矿进行检查，检查时该企业处于停产状态，检查时该企业存在以下问题:矿山目前因西部林地未审批，企业向县应急局申请自行停产；2、停产期间企业要加强值班值守，矿山入口设置闲人禁止入内警示标识牌；3、根据县自然资源和规划局开展矿山地质环境恢复治理要求该企业在治理修复过程中注意安全，不得有以治代采行为。 |
| 9 | 10.20 | 安徽省泾县山鹰硅业有限公司 | 1、根据年度执法计划县应急局组织人员开展计划检查，检查时该企业处于停产状态，检查时发现以下问题:1、地下矿山包保责任公示牌信息未及时更新；2、矿区缺少禁止闲人入内警示标志；3、加强矿山停产期间的值班值守，保持通讯畅通。 |
| 10 | 10.24 | 安徽钱塘矿业有限公司檀树岭尾矿库（整改复查） | 1、＂根据年度执法计划结合“国庆、中秋”两节组织专家开展尾矿库重大事故隐患大排查:坝面局部杂草未及时清除。＂已完成整改;2、＂坝肩截水沟少量泥土未及时清理、值班室处截水沟杂草未及时清理。＂已完成整改;3、＂应急救援物资备用砂石料不足。＂已完成整改;4、＂库内现水位标高+101m，已接近调洪水位上限，建议库内水位下调0.5m。＂已完成整改;5、＂尾矿库巡查记录未及时更新。＂已完成整改。 |
| 11 | 10.24 | 安徽钱塘矿业有限公司（整改复查） | 1、＂根据年度执法计划结合“国庆、中秋”两节期间，县局组织专家开展矿山重大事故隐患专项检查;采矿南侧（F拐点）部分平台有剥离物堆放。＂已完成整改;2、＂+110m集水坑外围未设防护栏、潜水泵现场无控制开关。＂已完成整改;3、＂采场主要道路入口处未设置爆破警示标志。＂已完成整改;4、＂矿区界线局部防护栏设置不全。＂已完成整改。 |
| 12 | 10.24 | 安徽泾县恒信矿业有限公司（复查整改） | 1、＂根据年度执法计划结合国庆、中秋“两节”期间，县应急局组织专家开展矿山重大事故隐患专项检查、自救器规范使用情况和有限空间检查:人员定位系统无故障记录台账;+120m中段N4矿房顶板分级管理牌板中标注的地点与现场不符。＂已完成整改;2、＂+120m中段1203西北6掘进工作面未设置顶板分级管理牌板;局扇开停传感器显示故障。＂已完成整改;3、＂矿山有限空间辨识不到位，未建立相关制度和管理台账，水仓等有限空间现场未设有限空间作业告知牌和安全警示标志。＂已完成整改;4、＂采掘工作平面图、+143m和+120m中段平面图未标注采空区、矿房名称及尺寸，图例不全;井下设备布置图中斜坡道+125m水平处压风机标注不全。＂已完成整改;5、＂未制定自救器管理制度，自救器未专人发放、专人检查。＂已完成整改。 |
| 13 | 10.24 | 泾县国华方解石开发有限公司 | 1、根据年度执法计划县应急局组织人员对该矿进行计划检查，检查时该矿处于停产状态，检查时该矿存在以下问题:加强停产期间值班值守，保持通讯联络畅通；2、矿山停产未发现生产行为。 |
| 14 | 11.3 | 安徽泾县恒信矿业有限公司 | 1、根据中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见，我局组织专家开展非煤地下矿山隐蔽致灾因素专项检查。井下巷道、采场等顶板分级不合理，全部为I级，辨识分级不到位；西北+120m中段西北4采场封闭墙未封闭接顶；2、+120m中段东进风巷测风站管理牌板中测风数据计算不准确；3、+143m~+120m中段斜坡道缓坡路段路面积水，淤泥未及时清理；4、地面监控中心无人员值守，值班人员休假，矿山未及时安排人员值班；5、隐蔽致灾因素普查治理台账内容不完善，未明确各类隐蔽致灾因素数量、位置及安全防范措施；未见2022年9月编制的隐蔽致灾因素普查治理报告中提出的措施建议整改落实清单；6、2022年9月编制的隐蔽致灾因素普查治理报告未采取物探等不同的探查方式，建议矿山按照“皖应急函[2023]739号”文要求拟定整改计划，补充探查，重新修编。 |
| 15 | 11.3 | 泾县包合苏岭方解石矿（普通合伙） | 1、根据中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见，我局组织专家开展非煤地下矿山隐蔽致灾因素专项检查时发现以下问题:井下顶板分级管理不彻底，如+80m~+106m中段回风天井等未分级管理，现场未设管理牌板；西斜坡道顶板分级不合理，未根据地质构造发育、溶洞分布等现状进行顶板分级；2、《+80m中段探放水设计》编制内容不规范，钻孔布置图未明确钻孔控制范围、钻孔角度等参数；3、消防管理制度内容不健全，缺少油脂、棉纱等易燃物消防管理内容；4、+80m中段井下现场避灾路线图未根据现状及时更新；5、+80m中段采掘工程平面图未标注采空区相关信息；6、隐蔽致灾因素普查治理台账内容不完善，未明确普查工程量、各类隐蔽致灾因素数量、位置及治理措施； |
| 16 | 11.7 | 泾县南石石业有限公司 | 1、根据年度执法计划结合非煤矿山安全生产综合整治及全国重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案的工作要求，县应急局组织专家对该企业进行检查，检查时该企业存在以下问题:生产平台移动充电设备与作业装载设备安全距离不足；2、按照规程规定，对电能源挖掘机要进行“四新”培训；矿方应对设备指导人员进行环境安全培训；3、上下两个平台同时作业，装载设备安全距离不足；4、矿区局部安全警示标志不足；5、+130m装作平台及+120m平台局部不平整，有积水现象；6、矿区+120m平台东侧养护路面取水坑周边安全护栏不完善；7、矿山设备移动充电设备应配备不少于2具干粉灭火器；8、按照宣应急[2023]35号文件要求，补充矿山灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人制度。 |
| 17 | 12.5 | 安徽泾县金石矿业粉体有限公司 | 1、国家矿山安全监察局安徽局对该矿进行重大事故隐患抽查，检查时发现该矿存在以下问题：矿山专职机电技术人员未提供矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称资料，不符合《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》第11条要求；2、矿山使用的4辆自卸车未按要求每年检测一次，不符合《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》第4.1条规定；3、金属氧化物避雷器未做检验，不符合《电力设备预防性试验规程》(DO/T596)要求；供电系统图中变压器、电气开关等电气设备未使用电气标准符号绘制，工业广场内一处空气开关金属保护箱外门脱落；4、矿山未提供《非煤矿山安全生产综合整治检查表》和保证自查自改真实性承诺书；5、矿山未对B、C、D区边坡进行观测;抽查采场边坡监测记录表，5月份监测记录B点位移偏差18cm，未进行分析处理，不符合《非煤露天矿山边坡工程技术规范》第3.0.12、6.2.10条规定；6、矿山未按《边坡稳定性分析报告》建议对A区在坡底设置防护网或削坡处理。 |
| 18 | 12.5 | 安徽泾县恒信矿业有限公司 | 1、国家矿山安全监察局安徽局对该矿进行重大事故隐患抽查，检查时发现该矿存在以下问题：矿山排水系统图与实际不一致（未绘制+120m水仓）；供电系统平面图与实际不一致（100KW柴油发电机已经不使用、仍标注在图上）不符合《金属非金属矿山安全规程》第4.1.10条规定；2、+120m中段水平北六掘进工作面采用压入式局扇通风，风筒出口距工作面超过10m，不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3.6条规定。距工作面5-10米处及巷道出口10-15米未设置CO传感器，不符合《泾县恒信矿业公司开采初步设计变更设计》要求的“压入式通风的独头掘进巷道在距工作面5-10米处，巷道出口10-15米各设置一个一氧化碳传感器”；3、+120m水泵房配电室未悬挂供电系统图，未配备消防砂袋；4、+120m水平北六巷道一处低压行灯隔离变压器开关箱未取得矿用安全标志认证，不符合《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号）规定；5、+120m水平水泵房地面与水泵房入口处巷道底板高度一致（未高出0.5m），不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.8.4.2条规定；6、抽查矿隐蔽致灾因素普查治理报告及相关图纸，173-1-7#、173-2-4#、143-5-2#矿柱留设小于初步设计要求的6m,不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1.6条规定；7、矿隐蔽致灾因素普查治理报告分析+143m～+120m中段水文地质条件为中等，与初步设计描述的“水文地质条件简单”不一致；8、矿+143m～+120m之间矿体岩溶发育不确定，开采时未采用物探与钻探进行超前探放水工作，不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.8.3.5条规定；9、矿2018年之后施工的封闭墙无施工记录、验收记录；矿未按采空区治理方案要求进行地面沉降监测，未明确监测周期及监测点布置图、无监测原始记录，仅提供一次监测数据，且数据不可用，不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1.16条规定；10、矿井总回风及+120m中段采场回风风速传感器自11月1日起监测数据始终显示为0，未及时处理，不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.7.7.9条规定；11、矿井分别于2022年1月13日及2023年2月13日进行了反风试验，反风试验周期超过1年，不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3.3条规定；12、2023年11月21日白班，矿上下井人员登记表记录吕小宝、王春华、徐正力在当班井下作业，查人员定位系统无活动轨迹；13、矿专职测量技术人员未提供劳动合同书，不符合《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》第十一条的要求；14、矿专职测量技术人员未提供劳动合同书，不符合《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》第十一条的要求；15、矿山安全生产综合整治未形成自查自改报告，未制定问题隐患、风险管控“两个清单”；16、+120m中段北6掘进巷道作业规程中顶板管理方法顶板分级的标准，不符合《安徽省金属非金属地下矿山顶板管理指导意见》规定；17、矿使用的2辆自卸车、1辆无轨胶轮车未按要求每年检测一次，不符合《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》第4.1条规定。 |
| 19 | 12.5 | 泾县包合苏岭方解石矿 | 1、国家矿山安全监察局安徽局对该矿进行重大事故隐患抽查，检查时发现该矿存在以下问题：井下西一采场安装的两处电气开关箱、+80m中段配电所照明线均未取得矿用安全标志认证，不符合《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号）规定；2、+80m中段水泵房未悬挂供电及排水系统图；3、查矿井安全监控系统历史数据：+80m中段回风及+80m中段西一采场CO传感器自11月13日起监测数据最大值、最小值、平均值始终显示为0和8ppm，未及时处理，不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.7.7.9的规定；4、+80m中段南二采场穿脉巷独头巷道超过7m未设栅栏和警示标志，不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3.8条规定；5、矿山安全生产综合整治未形成自查自改报告，未制定问题隐患、风险管控“两个清单”；6、矿初步设计采空区处理方案要求“采空区暴露面大于500m2，体积大于1500m3，采空区采用废石充填处理”，矿目前已处理的8个采空区暴露面均大于500m2，体积大于1500m3，仅采用封闭墙隔离处理的措施；7、矿未制定地面沉降监测方案，未明确监测目的、监测项目、监测方法、测点布置及预警值等内容；8、西一采场掘进工作面安装的1台局部通风机未安装开停传感器，不符合《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》第6.5条规定。 |
| 20 | 12.8 | 安徽泾县恒信矿业有限公司（复查整改） | 1、“根据中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见，我局组织专家开展非煤地下矿山隐蔽致灾因素专项检查。井下巷道、采场等顶板分级不合理，全部为I级，辨识分级不到位；西北+120m中段西北4采场封闭墙未封闭接顶；”已完成整改;2、“+120m中段东进风巷测风站管理牌板中测风数据计算不准确；”已完成整改;3、“+143m~+120m中段斜坡道缓坡路段路面积水，淤泥未及时清理；”已完成整改;4、“地面监控中心无人员值守，值班人员休假，矿山未及时安排人员值班；”已完成整改;5、“隐蔽致灾因素普查治理台账内容不完善，未明确各类隐蔽致灾因素数量、位置及安全防范措施；未见2022年9月编制的隐蔽致灾因素普查治理报告中提出的措施建议整改落实清单；”已完成整改;6、“2022年9月编制的隐蔽致灾因素普查治理报告未采取物探等不同的探查方式，建议矿山按照“皖应急函[2023]739号”文要求拟定整改计划，补充探查，重新修编。”已完成整改。 |
| 21 | 12.8 | 泾县包合苏岭方解石矿（复查整改） | 1、“根据中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见，我局组织专家开展非煤地下矿山隐蔽致灾因素专项检查时发现以下问题:井下顶板分级管理不彻底，如+80m~+106m中段回风天井等未分级管理，现场未设管理牌板；西斜坡道顶板分级不合理，未根据地质构造发育、溶洞分布等现状进行顶板分级；”已完成整改;2、“《+80m中段探放水设计》编制内容不规范，钻孔布置图未明确钻孔控制范围、钻孔角度等参数；”已完成整改;3、“消防管理制度内容不健全，缺少油脂、棉纱等易燃物消防管理内容；”已完成整改;4、“+80m中段井下现场避灾路线图未根据现状及时更新；”已完成整改;5、“+80m中段采掘工程平面图未标注采空区相关信息；”已完成整改;6、“隐蔽致灾因素普查治理台账内容不完善，未明确普查工程量、各类隐蔽致灾因素数量、位置及治理措施；”已完成整改;7、“2022年9月编制的隐蔽致灾因素普查治理报告未采取物探等不同的探查方式，建议矿山按照“皖应急函[2023]739号”文要求拟定整改计划，补充探查，重新修编。”已完成整改。 |
| 22 | 12.8 | 泾县南石石业有限公司（复查整改） | 1、“根据年度执法计划结合非煤矿山安全生产综合整治及全国重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案的工作要求，县应急局组织专家对该企业进行检查，检查时该企业存在以下问题:生产平台移动充电设备与作业装载设备安全距离不足；”已完成整改;2、“按照规程规定，对电能源挖掘机要进行“四新”培训；矿方应对设备指导人员进行环境安全培训；”已完成整改;3、“上下两个平台同时作业，装载设备安全距离不足；”已完成整改;4、“矿区局部安全警示标志不足；”已完成整改;5、“+130m装作平台及+120m平台局部不平整，有积水现象；”已完成整改;6、“矿区+120m平台东侧养护路面取水坑周边安全护栏不完善；”已完成整改;7、“矿山设备移动充电设备应配备不少于2具干粉灭火器；”已完成整改;8、“按照宣应急[2023]35号文件要求，补充矿山灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人制度。”已完成整改。 |
| 23 | 12.11 | 安徽泾县恒信矿业有限公司（复查整改） | 1、“国家矿山安全监察局安徽局对该矿进行重大事故隐患抽查，检查时发现该矿存在以下问题：矿山排水系统图与实际不一致（未绘制+120m水仓）；供电系统平面图与实际不一致（100KW柴油发电机已经不使用、仍标注在图上）不符合《金属非金属矿山安全规程》第4.1.10条规定。”已完成整改;2、“+120m中段水平北六掘进工作面采用压入式局扇通风，风筒出口距工作面超过10m，不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3.6条规定。距工作面5-10米处及巷道出口10-15米未设置CO传感器，不符合《泾县恒信矿业公司开采初步设计变更设计》要求的“压入式通风的独头掘进巷道在距工作面5-10米处，巷道出口10-15米各设置一个一氧化碳传感器”。”已完成整改;3、“+120m水泵房配电室未悬挂供电系统图，未配备消防砂袋。”已完成整改;4、“+120m水平北六巷道一处低压行灯隔离变压器开关箱未取得矿用安全标志认证，不符合《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号）规定。”已完成整改;5、“+120m水平水泵房地面与水泵房入口处巷道底板高度一致（未高出0.5m），不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.8.4.2条规定。”已完成整改;6、“抽查矿隐蔽致灾因素普查治理报告及相关图纸，173-1-7#、173-2-4#、143-5-2#矿柱留设小于初步设计要求的6m,不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1.6条规定。”已完成整改;7、“矿隐蔽致灾因素普查治理报告分析+143m～+120m中段水文地质条件为中等，与初步设计描述的“水文地质条件简单”不一致。”已完成整改;8、“矿+143m～+120m之间矿体岩溶发育不确定，开采时未采用物探与钻探进行超前探放水工作，不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.8.3.5条规定。”已完成整改;9、“矿2018年之后施工的封闭墙无施工记录、验收记录；矿未按采空区治理方案要求进行地面沉降监测，未明确监测周期及监测点布置图、无监测原始记录，仅提供一次监测数据，且数据不可用，不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1.16条规定。”已完成整改;10、“矿井总回风及+120m中段采场回风风速传感器自11月1日起监测数据始终显示为0，未及时处理，不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.7.7.9条规定。”已完成整改;11、“矿井分别于2022年1月13日及2023年2月13日进行了反风试验，反风试验周期超过1年，不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3.3条规定。”已完成整改;12、“2023年11月21日白班，矿上下井人员登记表记录吕小宝、王春华、徐正力在当班井下作业，查人员定位系统无活动轨迹。”已完成整改;13、“矿专职测量技术人员未提供劳动合同书，不符合《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》第十一条的要求。”已完成整改;14、“矿专职测量技术人员未提供劳动合同书，不符合《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》第十一条的要求。”已完成整改;15、“矿山安全生产综合整治未形成自查自改报告，未制定问题隐患、风险管控“两个清单”。” 已完成整改;16、“+120m中段北6掘进巷道作业规程中顶板管理方法顶板分级的标准，不符合《安徽省金属非金属地下矿山顶板管理指导意见》规定。”已完成整改;17、“矿使用的2辆自卸车、1辆无轨胶轮车未按要求每年检测一次，不符合《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》第4.1条规定。”已完成整改。 |
| 24 | 12.14 | 泾县包合苏岭方解石矿（复查整改） | 1、国家矿山安全监察局安徽局对该矿进行重大事故隐患抽查，检查时发现该矿存在以下问题：井下西一采场安装的两处电气开关箱、+80m中段配电所照明线均未取得矿用安全标志认证，不符合《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号）规定；2、+80m中段水泵房未悬挂供电及排水系统图；3、查矿井安全监控系统历史数据：+80m中段回风及+80m中段西一采场CO传感器自11月13日起监测数据最大值、最小值、平均值始终显示为0和8ppm，未及时处理，不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.7.7.9的规定；4、+80m中段南二采场穿脉巷独头巷道超过7m未设栅栏和警示标志，不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.6.3.8条规定；5、矿山安全生产综合整治未形成自查自改报告，未制定问题隐患、风险管控“两个清单”；6、矿初步设计采空区处理方案要求“采空区暴露面大于500m2，体积大于1500m3，采空区采用废石充填处理”，矿目前已处理的8个采空区暴露面均大于500m2，体积大于1500m3，仅采用封闭墙隔离处理的措施；7、矿未制定地面沉降监测方案，未明确监测目的、监测项目、监测方法、测点布置及预警值等内容；8、西一采场掘进工作面安装的1台局部通风机未安装开停传感器，不符合《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》第6.5条规定。 |
| 25 | 12.21 | 安徽泾县恒信矿业有限公司 | 1、根据《国家矿山安全监察局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的紧急通知》和国家矿山安全监察局安徽局“皖非煤安全监察建议[2023]20号”要求，县应急局组织专家联合泾县救援消防大队开展专项检查。检查时该企业存在以下问题:+120m中段水泵房两具灭火器抱箍锁死不能正常使用；水泵房消防砂不足；2、矿山隐蔽致灾因素普查手段单一，建议委托相关机构采用钻探、物探、化探等手段重新开展隐蔽致灾因素普查工作；3、井下动火作业安全技术措施内容简单，未按照“矿安[2023]124号”文件要求进行修 订；4、+120m中段北六掘进工作面风筒未吊挂，沿地面敷设；工作面顶板炮后撬毛不及时，危石未及时清除；5、地面变电所消防砂不足，室内缺少应急照明，门槛未设挡鼠板，低压配电柜缺少功能标识，未见绝缘手套、绝缘胶靴检验合格证明；6、井下探放水设计针对性不强，北六掘进工作面未制定探放水施工方案；7、通讯、排水、运输等系统图签字不全，校对栏未签字；8、未按《国家矿山安全监察局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的紧急通知》要求及时开展消防安全专项整治工作。 |
| 26 | 12.21 | 泾县包合苏岭方解石矿 | 1、根据《国家矿山安全监察局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的紧急通知》和国家矿山安全监察局安徽局“皖非煤安全监擦建议[2023]20号”要求，县应急局组织专家联合泾县救援消防大队开展专项检查。检查时该企业存在以下问题：+80m中段西1采场采矿结束后矿房联络巷入口未及时设置栅栏和警示标志；2、+80m中段南二东、南二西交岔点处路标未及时更新，仍标注已封闭的东斜坡道；3、+80m中段1号风门人员进出后未及时关闭；4、+80m西运输巷测风站牌板测风参数计量单位标注有误，断面积标注为m/s；5、+80m中段水泵房消防砂配备不足；动火作业管理制度未按“矿安[2023]124号”要求及时修订；6、安全生产责任制考核制度未明确考核频次，未对从业人员开展安全责任履职考核。 |
| 27 | 12.21 | 金丰矿业(安徽)有限公司 | 1、根据《国家矿山安全监察局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的紧急通知》和国家矿山安全监察局安徽局“皖非煤安全监察建议[2023]20号”要求，县应急局组织专家联合泾县救援消防大队开展专项检查。检查时该企业存在以下问题：未按“皖非煤安全监察建议[2023]20号”文件要求及时制定消防安全专项整治方案并实施；2、风险管控清单内容不规范，风险等级未分级分色标注；3、+240m~+260m水平运输道路内侧边坡坡顶（+270m生产平台外侧）有浮石未及时清除，影响下方运输安全；4、矿区西侧+280m靠帮台阶西南侧端部坡面角过大；靠帮台阶未设标高标识牌；5、+270m生产平台外侧临边车挡局部不完善，缺少安全警示标志；同平台作业的两台挖掘机间距不足50米；6、采场西侧+290m水平避炮棚距边坡隐患治理爆破作业区安全距离不足；7、办公生活区灭火器配备数量不足。 |
| 28 | 12.22 | 安徽钱塘矿业有限公司 | 1、根据《国家矿山安全监察局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的紧急通知》和国家矿山安全监察局安徽局“皖非煤安全监察建议[2023]20号”要求，县应急局组织专家联合泾县数援消防大队开展专项检查。检查时该企业存在以下问题：没按“皖非煤安全监察建议[2023]20号”文件要求制定《消防安全专项整治》方案；未针对山西吕梁永聚煤业“11.16”重大火灾事故教训对全体员工进行安全教育；2、钼矿的矿长任命文件内容不规范；没配备采矿专职技术人员；3、职工食堂操作间缺少液化气泄漏自动检测报警切断装置，矿山管理人员食堂操作间灭火器配备不足；4、进入采场+120m、+110m平台运输道路路面不平整，水沟不完善，局部路面淤泥堆积，限速牌设置不足；5、采场西南侧林地已批复使用，+130m以上台阶未及时按排开采靠帮；东侧C号矿界拐点附近+120m台阶剥离滞后；6、采场西南侧+150m台阶局部缺失，+120m、+130m台阶坡面不规则，多处坡面角不一致，局部存在伞檐；7、+120m穿孔平台穿孔、爆破作业范围缺少警戒设施。 |
| 29 | 12.22 | 安徽钱塘矿业有限公司檀树岭尾矿库 | 1、尾矿库库内利用虹吸管排水设施直接向外排水，无设计依据，建议拆除；2、尾矿库应急物资储备库中应急物资帐、物不符，应急物资配备不足；3、尾矿库排洪斜槽进水口未设滤渣网，斜槽口处缺少防溺水警示标志；4、尾矿库库尾巡检道路不畅通；5、10月份隐患排查3条安全隐患未形成管控清单，其中2条隐患未整改闭环。 |
| 30 | 12.22 | 泾县晏公采石场 | 1、根据《国家矿山安全监察局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的紧急通知》和国家矿山安全监察局安徽局“皖非煤安全监察建议[2023]20号”要求，县应急局组织专家联合泾县救援消防大队开展专项检查。检查时该企业存在以下问题：未按“宣应急函[2023]49号”文件要求开展消防安全专项整治；2、员工宿舍及食堂灭火器配备不足；3、未按“宣应急函[2023]49号”文件要求制定“一企一策；没有针对山西吕梁永聚煤业“11.6”重大火灾事故教训，对全员进行教育培训；4、矿山隐患排查未形成风险管控清单；5、采场南侧+130m安全平台北端局部宽度不足；+140m安全平台与入坑道路连接处安全平台缺失；6、+120m生产平台东侧同时作业的两台挖掘机之间安全间距不足50米；7、采场总出入口排水涵管埋设高度高于最低开采水平（+120m），采场积水无法实行自流。 |
| 31 | 12.22 | 泾县南石石业有限公司 | 1、根据《国家矿山安全监察局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的紧急通知》和国家矿山安全监察局安徽局“皖非煤安全监察建议[2023]20号”要求，县应急局组织专家联合泾县救援消防大队开展专项检查。检查时该企业存在以下问题：未按“宣应急函[2023]49号”文件要求制定《消防安全专项整治》方案；未针对山西吕梁永聚煤业“11.16”重大火灾事故教训开展全员教育培训；2、通往采场的运输道路路面排水不畅，淤泥堆积，局部路段路基松软；3、采场东侧+125m平台剥离废土未及时清运，+125m生产平台不平整，局部沼泽化；4、采场南侧+130m台阶未超前削顶剥离；+125m生产边坡坡面浮石未及时清理；5、破碎站机修用氧气瓶未固定摆放，维修废弃杂物未清理。 |
| 32 | 9.27 | 泾县盛源气体销售有限公司 | 1、企业隐患排查未闭环，无验收确认； 2、部分警示告知牌老化，需更换； 3、丙烷鹤管跨接架锈蚀，需更换； 4、二氧化碳管道法兰需更换。 |
| 33 | 10.18 | 宣城市泾县厚岸南冲董家加油站 | 1、未见站内员工曹雨人员培训记录； 2、消防锹摆放位置不合理，已整改； 3、缺少9月份主要负责人隐患排查记录。 |
| 34 | 10.18 | 宣城市泾县利民加油站 | 1、消防锹需更换为铝制锹； 2、隐患排查记录未体现检查人员及完成时间。 |
| 35 | 11.7 | 中国石油天然气股份有限公司安徽宣城销售分公司泾县北大门加油站 | 1、消防沙箱泄沙口卡死； 2、消防锹摆放位置不合理，已整改。 |
| 36 | 11.7 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城泾县昌桥加油站 | 1、油气回收装置呼吸阀标识老化； 2、请企业进一步规范隐患排查闭环台账统一管理。 |
| 37 | 11.7 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城泾县园林加油站 | 1、4＃、8＃加油岛安全警示标志位置不合理； 2、配电间空开盒防护盖破损未更换； 3、培训记录档案管理不规范； 4、请企业加强对软件资料的管理，并加强员工培训。 |
| 38 | 11.7 | 宣城市泾县丁家桥加油站 | 1、卸油区路牙需修复； 2、复查上半年隐患问题，均已整改完成； 3、安全培训需增加安全生产法等法律法规的学习内容； 4、隐患排查记录表格与风险防范管控清单混用。 |
| 39 | 11.14 | 安徽省宣城市泾县蔡村上胡加油站 | 1、油气回收装置阀门应标明常开常闭标识； 2、消防沙池补充细沙，消防锹锈蚀，应更换为铝制锹； 3、教育培训记录填写不规范，主讲人，记录人不明确； 4、隐患排查闭环记录不规范。 |
| 40 | 11.15 | 宣城市泾县蔡村加油站 | 1、消防锹需更换为铝制锹； 2、有日常巡查检查，隐患排查闭环台账不规范； 3、安全管理员请假，安全培训相关资料后期补送。 |
| 41 | 11.20 | 宣城市泾县油榨山加油站 | 1、入站警示牌老化，需更换； 2、加油岛上放置铁器，已立即移除； 3、灭火器缺少检查记录卡； 4、有教育培训记录，未制定年度计划。 |
| 42 | 11.22 | 宣城市泾县榔桥镇浙溪加油站 | 1、因公路局拆除G205路边非标警示牌，将该加油站入站警示牌拆除，已要求企业在站内新增警示标志； 2、油气回收装置阀门需张贴常开常闭标识； 3、灭火器缺少9、10月巡检记录； 4、隐患排查记录缺少主要负责人签字。 |
| 43 | 11.28 | 泾县白华加油点 | 1、储罐区缺少警示标识，杂草需清理； 2、消防沙池缺少沙桶； 3、软件材料方面不全面，给企业现场进行初步培训，要求尽快建立完善相关资料。 |
| 44 | 12.4 | 泾县祥信土产日杂有限公司 | 1、安全教育培训台账不完善，培训记录未附具体培训内容；缺少新进2名员工入职培训记录； 2、仓库区静电报警器电池未及时更换； 3、1＃烟花库部分产品码放超区域、超高存放； 4、万载兴欣烟花爆竹有限公司购销合同正在签订邮寄中。 |
| 45 | 12.7 | 泾县琴溪洗马桥加油站(普通合伙) | 1、该企业近期管理人员变动，缺少10月、11月隐患排查台账； 2、缺少10月、11月安全培训记录； 3、进站警示牌不醒目，需更换；站内警示牌也需更换； 4、92＃汽油加油岛破损； 5、储罐区围挡倾倒，罐区内部杂乱，需清理； 6、经了解企业准备加盟中石化，要求企业加强管理，并于本月底前拿出整改方案，制定整改措施报送我局。 |
| 46 | 12.7 | 泾县琴溪加油站（普通合伙） | 1、提醒企业加强安全培训的全员宣贯； 2、推车式灭火器管带折叠不规范，现场已整改； 3、配电间2号柜跨接线断开； 4、厂区内部需清理； 5、隐患排查记录缺少10月、11月记录； 6、提醒企业严禁在站区内进行电瓶车充电。 |
| 47 | 12.7 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城泾县裕隆路加油站 | 1、11月5日安全培训会议记录缺少出席人签名； 2、消防器材箱内灭火缺少11月巡检记录； 3、储罐区周边杂草需清理。 |
| 48 | 12.7 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城泾县晏公加油站 | 1、站内安全警示标识不醒目。 |
| 49 | 12.7 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城泾县桃花潭东路加油站 | 1、3、4号加油岛未放置灭火毯； 2、缺少新进员工吴良云安全责任书； 3、未见新进员工吴良云培训记录，要求企业加强新进员工安全教育培训及相关管理工作。 |
| 50 | 12.11 | 安徽红星药业股份有限公司 | 1、经检查该企业针对11月18日二氯甲烷（三氯甲烷）回收釜隐患整改设计变更及VOCs设计评审会中提出的整改意见进行了整改，要求企业在经专家复核同意后方可进行生产。 |
| 51 | 12.12 | 宣城市泾县安吴加油站 | 1、未制定年度教育培训计划表； 2、进出口警示牌老化； 3、配电间未见挡鼠板，杂物需清理； 4、提醒企业做好提前做好冬季雨雪冰冻天气安全防护措施。 |
| 52 | 12.12 | 宣城市泾县中村加油站 | 1、推车式灭火器管带折叠不规范； 2、消防锹需更换为铝制锹； 3、下半年应急演练未上传至省信息化平台； 4、提醒企业做好冬季雨雪冰冻天气安全防范措施。 |
| 53 | 12.13 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城泾县榔桥加油站 | 1、92#加油岛1瓶灭火器失压。 |
| 54 | 12.19 | 中国石油天然气股份有限公司安徽宣城销售分公司泾县晏公加油站 | 1、提醒企业加强雨雪冰冻等天气安全防范措施， 注意冬季站内用电安全。 |
| 55 | 12.19 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城泾县泾川大道加油站 | 1、灭火器摆放箱破损； 2、站内测漏监控接电箱铁门未接地，配电房内电箱部分缺少外盖； 3、部分标识老化，需更换； 4、罐区周边杂草需清理； 5、提醒企业加低温强雨雪冰冻天气安全防范措施。 |
| 56 | 12.19 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城泾县太园加油站 | 1、储罐区操作井缺少安全警示牌； 2、配电间2瓶灭火器缺少12月巡检记录； 3、有每月安全教育培训记录，未见年度安全培训计划表； 4、提醒企业加强冬季低温雨雪冰冻天气安全防范措施。 |
| 57 | 12.21 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城泾县苏红加油站 | 1、罐区有限空间警示标识老化； 2、加油岛附近缺少加油操作规程； 3、提醒企业加强冬季低温雨雪冰冻天气安全防范措施。 |
| 58 | 12.22 | 宣城市聚源精细化工有限公司 | 1、防爆电气设备台账不完善，需补充完善包括防爆接线箱等防爆部件信息，并制定维护保养计划。 |
| 59 | 12.22 | 安徽红星药业股份有限公司 | 1、要求企业需建立防爆电气专项台账，定期开展维护保养。 |
| 60 | 12.27 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城泾县兰山加油站 | 1、油气回收装置警示牌老化； 2、隐患排查闭环台账不完善； 3、提醒企业加强年终岁尾及雨雪冰冻天气安全防范措施，及时制定2024年度安全培训计划。 |
| 61 | 12.28 | 安徽天恒农化科技发展有限公司 | 1、未见重大隐患专项检查记录； 2、应急演练频次不够； 3、原料库房温湿度检查记录不全； 4、生产车间应急喷淋洗眼器无防冻保温措施； 5、包装车间未见灭火器材； 6、真空泵进口法兰螺栓长度不够。 |
| 62 | 12.28 | 安徽红星药业股份有限公司 | 1、未见防爆电器台账； 2、二氯甲烷、三氯甲烷回收釜变更后未修订操作规程； 3、动火作业票缺少所在单位意见栏； 4、9月份公司安全检查一隐患问题未闭环； 5、蒸气压力表有效期即将到期，应及时检定； 6、核实生产车间有毒气体检测报警仪覆盖半径是否满足标准要求。 |