| 索引号 | 113417290032584027/202310-00070 | 组配分类 | 农村危房改造相关文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县蔡村镇 | 发文日期 | 2023-10-24 09:46 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 农村危房改造 |
| 信息来源 | 泾县蔡村镇 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 【危房鉴定标准】危房鉴定标准 | 内容概述 | 建档立卡贫困户等4类重点对象居住房屋危险性评定表基本信息户主姓名身份证号联系电话贫困类型□建档立卡贫困户□农村分散供养特困人员□低保户□贫困残疾人家庭房屋信息地址县(市、区)镇(乡)村(社区)组建造年代年结构形式□土木□砖木□砖土混杂□木结构□石木□砖混设防烈度度层数□单层□两层□三层开间数量间建筑面积平方米墙体材料□砖墙□土墙□其他屋面形式及材料□平屋面□坡屋面□木屋架+檩条□硬山搁檩□小青瓦□粘土平瓦□钢板瓦□树脂瓦□草泥顶□茅草顶□石板屋面□预制板□其他（可多选）房屋危险状况与评定I房屋各组成部分地基基础□C级:基础埋深偏小；有明显不均匀沉降。 |

## 【危房鉴定标准】危房鉴定标准

建档立卡贫困户等 4 类重点对象居住房屋

危险性评定表

| 基本信息 | 户主姓名 |  | 身份证号 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贫困类型 | □建档立卡贫困户 □农村分散供养特困人员 □低保户 □贫困残疾人家庭 |
| 房屋信息 | 地 址 | 县(市、区) 镇(乡) 村(社区) 组 | 建造年代 | 年 |
| 结构形式 | □土木 □砖木 □砖土混杂 □木结构 □石木 □砖混 | 设防烈度 | 度 |
| 层 数 | □单层 □两层 □三层 | 开间数量 | 间 | 建筑面积 | 平方米 |
| 墙体材料 | □砖墙 □土墙 □其他 |
| 屋面形式及材料 | □平屋面 □坡屋面 □木屋架+檩条 □硬山搁檩 |
| □小青瓦 □粘土平瓦 □钢板瓦 □树脂瓦 □草泥顶 □茅草顶 □石板屋面 □预制板 □其他 （可多选） |
| 房屋危险状况与 评定 | I房屋各组成部分 |
| 地基基础 | □C级:基础埋深偏小；有明显不均匀沉降。 | □D级:地基失稳；基础局部或整体塌陷。 |
| 承重墙 | □C级:砌筑质量很差；裂缝较多，剥蚀严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。 | □D级:墙体严重开裂；部分严重歪斜； 局部倒塌或有倒塌危险。 |
| 木柱、 梁、檩 | □C级:有明显腐朽或虫蛀；梁檩跨中明显挠曲，或出现横纹裂缝；梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；柱础错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的 1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 | □D级:严重腐朽或虫蛀；梁檩跨中出现 严重横纹裂缝；柱身严重歪斜；柱础严 重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木 材直径的 1/3；榫卯节点失效或多处拔 榫。 |
| 木屋架 | □C级:有明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；屋架在平面内或平面外明显歪斜；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 | □D级:严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现 严重横纹裂缝；端部支座失效；屋架在 平面内或平面外严重歪斜；榫卯节点失 效或多处拔榫。 |
| 混凝土柱、 梁 | □C级:表面剥蚀严重；出现明显开裂、变形 | □D级:表面剥蚀严重，钢筋外露；出现 严重开裂、变形。 |
| 屋面 | □C级:较大范围出现沉陷；较大范围渗水；椽、瓦有部分损坏。 | □D级:较大范围出现塌陷；大范围渗水 漏雨；椽、瓦损坏严重。 |
| Ⅱ房屋整体 |
| □C级:中度破损，中度危险； （房屋各组成部分：至少一项为C级） | □D级:严重破损，严重危险。 （房屋各组成部分：至少一项为 d 级） |
| Ⅲ房屋抗震构造措施：□基本完备 □部分具备 □完全没有 |
| 评定 意见 | □加固维修 □拆除新建 |
| 农户签字： 评定负责人： 机构（单位）： 评定成员： 评定日期： 年 月 日 |
| 县级住建部门 复核审定意见： 日期： |