| 索引号 | 11341729MB19884796/202404-00011 | 组配分类 | 行政执法公示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县应急管理局 | 发文日期 | 2024-04-02 08:43 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 行政执法公示 |
| 信息来源 | 泾县应急管理局 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| 信息名称 | 2024年一季度泾县应急局行政执法公示 | 内容概述 | 序号时间检查对象安全隐患12024.1.3泾县泾太烟花爆竹店烟花爆竹经营旺季检查：暂未发现问题。 |

## 2024年一季度泾县应急局行政执法公示

| 序号 | 时间 | 检查对象 | 安全隐患 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.1.3 | 泾县泾太烟花爆竹店 | 烟花爆竹经营旺季检查： 暂未发现问题。 |
| 2 | 2024.1.3 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城泾县桃花潭镇加油站 | 节前加油站安全检查： 1、加油岛安全警示标识不醒目； 2、未见灭火器12月下旬巡检记录； 3、隐患排查台账未及时更新。 |
| 3 | 2024.1.10 | 泾县包合苏岭方解石矿（复查整改） | 1、“根据《国家矿山安全监察局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的紧急通知》和国家矿山安全监察局安徽局“皖非煤安全监擦建议[2023]20号”要求，县应急局组织专家联合泾县救援消防大队开展专项检查。检查时该企业存在以下问题：+80m中段西1采场采矿结束后矿房联络巷入口未及时设置栅栏和警示标志。”已完成整改;2、“+80m中段南二东、南二西交岔点处路标未及时更新，仍标注已封闭的东斜坡道。”已完成整改;3、“+80m中段1号风门人员进出后未及时关闭。”已完成整改;4、“+80m西运输巷测风站牌板测风参数计量单位标注有误，断面积标注为m/s。”已完成整改;5、“+80m中段水泵房消防砂配备不足；动火作业管理制度未按“矿安[2023]124号”要求及时修订。”已完成整改;6、“安全生产责任制考核制度未明确考核频次，未对从业人员开展安全责任履职考核。”已完成整改。 |
| 4 | 2024.1.10 | 安徽钱塘矿业有限公司（整改复查） | 1、“根据《国家矿山安全监察局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的紧急通知》和国家矿山安全监察局安徽局“皖非煤安全监察建议[2023]20号”要求，县应急局组织专家联合泾县数援消防大队开展专项检查。检查时该企业存在以下问题：没按“皖非煤安全监察建议[2023]20号”文件要求制定《消防安全专项整治》方案；未针对山西吕梁永聚煤业“11.16”重大火灾事故教训对全体员工进行安全教育。”已完成整改;2、“钼矿的矿长任命文件内容不规范；没配备采矿专职技术人员。”已完成整改;3、“职工食堂操作间缺少液化气泄漏自动检测报警切断装置，矿山管理人员食堂操作间灭火器配备不足。”已完成整改;4、“进入采场+120m、+110m平台运输道路路面不平整，水沟不完善，局部路面淤泥堆积，限速牌设置不足。”已完成整改;5、“采场西南侧林地已批复使用，+130m以上台阶未及时按排开采靠帮；东侧C号矿界拐点附近+120m台阶剥离滞后。”申请延期整改;6、“采场西南侧+150m台阶局部缺失，+120m、+130m台阶坡面不规则，多处坡面角不一致，局部存在伞檐。”已完成整改;7、“+120m穿孔平台穿孔、爆破作业范围缺少警戒设施。”已完成整改。 |
| 5 | 2024.1.10 | 泾县南石石业有限公司（复查整改） | 1、“根据《国家矿山安全监察局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的紧急通知》和国家矿山安全监察局安徽局“皖非煤安全监察建议[2023]20号”要求，县应急局组织专家联合泾县救援消防大队开展专项检查。检查时该企业存在以下问题：未按“宣应急函[2023]49号”文件要求制定《消防安全专项整治》方案；未针对山西吕梁永聚煤业“11.16”重大火灾事故教训开展全员教育培训。”已完成整改;2、“通往采场的运输道路路面排水不畅，淤泥堆积，局部路段路基松软。”已完成整改;3、“采场东侧+125m平台剥离废土未及时清运，+125m生产平台不平整，局部沼泽化。”已完成整改;4、“采场南侧+130m台阶未超前削顶剥离；+125m生产边坡坡面浮石未及时清理。”已完成整改;5、“破碎站机修用氧气瓶未固定摆放，维修废弃杂物未清理。”已完成整改。 |
| 6 | 2024.1.19 | 安徽钱塘矿业有限公司檀树岭尾矿库（整改复查） | 1、“尾矿库库内利用虹吸管排水设施直接向外排水，无设计依据，建议拆除。”已完成整改;2、“尾矿库应急物资储备库中应急物资帐、物不符，应急物资配备不足。”已完成整改;3、“尾矿库排洪斜槽进水口未设滤渣网，斜槽口处缺少防溺水警示标志。”已完成整改;4、“尾矿库库尾巡检道路不畅通。”已完成整改;5、“10月份隐患排查3条安全隐患未形成管控清单，其中2条隐患未整改闭环。”已完成整改。 |
| 7 | 2024.1.19 | 金丰矿业(安徽)有限公司（复查整改） | 1、“根据《国家矿山安全监察局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的紧急通知》和国家矿山安全监察局安徽局“皖非煤安全监察建议[2023]20号”要求，县应急局组织专家联合泾县救援消防大队开展专项检查。检查时该企业存在以下问题：未按“皖非煤安全监察建议[2023]20号”文件要求及时制定消防安全专项整治方案并实施。”已完成整改;2、“风险管控清单内容不规范，风险等级未分级分色标注。”已完成整改;3、“+240m~+260m水平运输道路内侧边坡坡顶（+270m生产平台外侧）有浮石未及时清除，影响下方运输安全。”已完成整改;4、“矿区西侧+280m靠帮台阶西南侧端部坡面角过大；靠帮台阶未设标高标识牌。”已完成整改;5、“+270m生产平台外侧临边车挡局部不完善，缺少安全警示标志；同平台作业的两台挖掘机间距不足50米。”已完成整改;6、“采场西侧+290m水平避炮棚距边坡隐患治理爆破作业区安全距离不足。”已完成整改;7、“办公生活区灭火器配备数量不足。”已完成整改。 |
| 8 | 2024.1.19 | 泾县振兴铜矿梅村涝尾矿库 | 1、根据《国家矿山安全监察局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的紧急通知》要求，县应急局开展专项检查，检查时该企业存在以下问题:加强春节期间的值班值守工作；2、加强雨雪天气的尾矿库的安全巡查工作；3、保持值班通讯畅通。 |
| 9 | 2024.1.19 | 泾县银山岭矿业有限公司铜山选矿分公司 | 1、根据《国家矿山安全监察局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的紧急通知》要求，县应急局开展专项检查，检查时该企业存在以下问题:加强春节期间的值班值守工作；2、加强雨雪天气尾矿库的巡查工作；3、加强尾矿库在线监测系统的管理。 |
| 10 | 2024.1.19 | 泾县新元陶土开发有限责任公司 | 1、根据《国家矿山安全监察局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的紧急通知》县应急局组织人员对长期停产矿山开展检查，检查该矿时发现以下问题：矿区出入口警示标牌设置不足；2、加强停产期间值班值守工作。 |
| 11 | 2024.1.23 | 左素莉（河滨超市） | 烟花爆竹经营旺季检查： 1、该经营户在河滨超市店后一房间内存放烟花爆竹产品6箱。 |
| 12 | 2024.1.24 | 安徽泾县恒信矿业有限公司 | 1、根据全省两会期间及雨雪冰冻天气安全工作专项检查和《国家矿山安全监察局综合司关于对济宁北骏机械有限公司等两家企业矿用设备进行排查的通知》的要求，县应急局开展专项检查，检查时该企业存在以下问题:该矿未发现违规使用济宁北骏机械有限公司等两家企业矿用设备，并要求该矿加强矿用设备的管理和使用；2、该矿正在检修运输道路，检修期间做好施工安全工作；3、加强春节期间的值班值守工作，保持通讯畅通。 |
| 13 | 2024.1.24 | 安徽泾县恒信矿业有限公司（复查整改） | 1、“根据《国家矿山安全监察局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的紧急通知》和国家矿山安全监察局安徽局“皖非煤安全监察建议[2023]20号”要求，县应急局组织专家联合泾县救援消防大队开展专项检查。检查时该企业存在以下问题:+120m中段水泵房两具灭火器抱箍锁死不能正常使用；水泵房消防砂不足。”已完成整改;2、“矿山隐蔽致灾因素普查手段单一，建议委托相关机构采用钻探、物探、化探等手段重新开展隐蔽致灾因素普查工作。”已完成整改;3、“井下动火作业安全技术措施内容简单，未按照“矿安[2023]124号”文件要求进行修订。”已完成整改;4、“+120m中段北六掘进工作面风筒未吊挂，沿地面敷设；工作面顶板炮后撬毛不及时，危石未及时清除。”已完成整改;5、“地面变电所消防砂不足，室内缺少应急照明，门槛未设挡鼠板，低压配电柜缺少功能标识，未见绝缘手套、绝缘胶靴检验合格证明。”已完成整改;6、“井下探放水设计针对性不强，北六掘进工作面未制定探放水施工方案。”已完成整改;7、“通讯、排水、运输等系统图签字不全，校对栏未签字。”已完成整改;8、“未按《国家矿山安全监察局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好今冬明春非煤矿山安全生产工作的紧急通知》要求及时开展消防安全专项整治工作。”已完成整改。 |
| 14 | 2024.1.24 | 安徽泾县金石矿业粉体有限公司 | 1、根据全省两会期间及雨雪冰冻天气安全工作专项检查和《国家矿山安全监察局综合司关于对济宁北骏机械有限公司等两家企业矿用设备进行排查的通知》的要求，县应急局开展专项检查，检查时该企业存在以下问题:加油点旁边消防砂不足；灭火器两个，其中一个未及时更换；储油库上方堆放塑料桶；2、+175m治理区平台同时有挖掘机和铲车之间安全距离不足50米；3、雨雪冰冻特殊天气期间做好安全防范工作，春节期间加强值班值守 |
| 15 | 2024.1.31 | 宣城市聚源精细化工有限公司 | 节前危化企业安全生产检查： 1、检查2023年第二次重大危险源整改情况，已完成全部整改； 2、复查2023年12月29日专家检查问题隐患整改情况，除烷基化车间周边杂草待停产后清除，其他各项均已完成整改； 3、检查近期动火作业票和动火作业现场安全措施，提醒企业动火作业每日验票签字。 |
| 16 | 2024.1.4 | 宣城市泾县茂林加油站 | 节前加油站安全检查： 1、隐患排查台账未闭环； 2、灭火毯折叠摆放不规范； 3、提醒企业加强新一年度安全教育培训计制定，增加相关法律法规学习；做好冬季雨雪冰冻天气安全防范措施。 |
| 17 | 2024.1.9 | 宣城市聚源精细化工有限公司 | 1、经检查企业视频监控发现，2024年1月7日，中控室值班人员施丽芳在值班值守期间于09点57分03秒离开中控室，09点59分47秒返回中控室，导致中控室出现人员脱岗情况。 |
| 18 | 2024.2.27 | 泾县蔡村龙昌烟花爆竹店 | 1、该经营店原场所租约到期，房东收回，现经营场所未经安全条件审查，变更零售店经营场所未重新办理零售许可证。 |
| 19 | 2024.2.27 | 泾县梓萌小超市 | 核查存放的烟花爆竹数量是否超过零售许可证载明范围；未发现问题 |
| 20 | 2024.3.12 | 宣城市聚源精细化工有限公司 | 发现以下问题: 1、检查企业开停车方案及应急演练方案，其中领导小组人员职责分工、风险隐患识别、应急措施等需完善； 2、抽查动火作业票，其中风险辨识存在缺漏，安全措施需逐条逐项进行确认，个人防护情况缺失； 3、现场检查产品罐装车间缺少操作规程、车间区域划分不明确，物品摆放杂乱； 4、环氧丙烷罐区缺少防坠落等安全警示标志牌； 5、UPS不间断电源需有定期充放电记录。 |
| 21 | 2024.3.12 | 安徽红星药业股份有限公司 | 1、抽查企业动火作业票HXDH-2403，存在以下问题:1、气体检测未明确气体种类，2、动火及临时用电存在交叉作业情况，3、地沟清理后需覆盖，4、户外动火应明确天气情况和专人监护，5、安全措施不涉及项打，6、作业单位应为部门。 2、风险隐患排查应按工艺、管理、人员资质等细分； 3、开停车方案领导小组人员责任分工、风险辨识、应急措施等需完善。 |
| 22 | 2024.3.26 | 泾县祥信土产日杂有限公司 | 1、企业签订购销合同不规范，未明确到具体销售品种和采购数量； 2、企业2024年度全员安全生产责任状未及时签订； 3、2＃爆竹库部分产品堆垛倾斜； 4、另要求企业于4月5日前开展一次全员培训，集中学习GB10631-2013 烟花爆竹安全与质量。 |
| 23 | 2024.3.26 | 宣城市泾县榔桥镇浙溪加油站 | 1、储罐区操作井内有积水，需及时处理，强化防护； 2、加油作业现场缺少加油操作规程； 3、2024年度教育培训计划尚未更新； 4、3月份隐患排查工作未及时开展。 |
| 24 | 2024.3.28 | 宣城市聚源精细化工有限公司 | 是否建立重大危险源安全管理规章制度、安全操作规程、生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实；是否落实夏季“四防”（防雷、防火防爆、防汛、防高温）措施以及应急物资储备；”暂未发现问题。 |
| 25 | 2024.4.1 | 安徽红星药业股份有限公司 | 是否建立重大危险源安全管理规章制度、安全操作规程、生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实；是否落实夏季“四防”（防雷、防火防爆、防汛、防高温）措施以及应急物资储备；”暂未发现问题。 |