| 索引号 | 113417290032582420/202402-00054 | 组配分类 | 洪水影响评价审批 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 泾县水利局 | 发文日期 | 2024-02-28 09:34 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 洪水影响评价,洪水影响评价审批 |
| 信息来源 | 泾县水利局 | 主题导航 | 农业、林业、水利 |
| 信息名称 | 关于对《泾县泉水路东升苑（学业小区、龙井苑三期）安置房建设项目电力专线管道顶管穿河段工程防洪评价报告（报批稿）》的批复 | 内容概述 | 泾县青弋江建设有限公司：贵单位"关于请求批复《泾县泉水路东升苑（学业小区、龙井苑三期）安置房建设项目电力专线管道顶管穿河段工程防洪评价报告（报批稿）》"已收悉。 |

## 关于对《泾县泉水路东升苑（学业小区、龙井苑三期）安置房建设项目电力专线管道顶管穿河段工程防洪评价报告（报批稿）》的批复

泾县青弋江建设有限公司：

贵单位"关于请求批复《泾县泉水路东升苑（学业小区、龙井苑三期）安置房建设项目电力专线管道顶管穿河段工程防洪评价报告（报批稿）》"已收悉。2024年1月25日，我局主持召开了专家审查会，对《泾县泉水路东升苑（学业小区、龙井苑三期）安置房建设项目电力专线管道顶管穿河段工程防洪评价报告（报批稿）》进行了审查，并形成了专家评审意见。根据专家审查意见，贵单位重新上报了修改完善后的《评价报告（报批稿）》。经研究，基本同意《评价报告（报批稿）》和专家评审意见，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等法律法规的规定，批复如下：

一、该工程作为东升苑、学业小区、龙井苑小区供电专线电缆敷设工程，建成后将确保小区安全稳定的输送电力，其中东升苑专线电缆从J11工井（3396825.966,637681.083）拉管穿过幕溪河右岸河堤护坡后改明沟开挖，在幕溪河对侧J11-1工井(3396826.616,637463.449）亦采用拉管反向过幕溪河左岸河堤（拐点坐标3396873.642,637546.05）护坡改明沟开挖对接，管道采用熔接，河道内明沟开挖采用混凝土包封，开挖深度1.7米，河道内管道敷设4根MPP160+1根MPP100电力管道。

二、基本同意《泾县泉水路东升苑（学业小区、龙井苑三期）安置房建设项目电力专线管道顶管穿河段工程防洪评价报告（报批稿）》有关洪水影响评价的结论意见和建议，建设施工方案应报我局审定批准后方可组织施工。

三、施工期间为保障河道正常过水，结合河床土质条件、水流速度、流量等因素确定河道分为两段开挖，且土方开挖，施工期降排水，边坡观测，河坎挡墙施工、管道安装包封和回填土方等作业应全部由专业施工队伍完成。在施工过程中，确保工程质量和安全，不得影响河道行洪，损坏水利设施及其他设施应按原状恢复。

四、施工期挖填土应做好妥善安置，应注意保护原始路堤，禁止在河道滩地内设置临时施工场地，施工产生的建筑垃圾切勿堆放在河道内滩地，施工期生产噪音可能对其周边学校、小区等造成影响，故建议建设单位应与地方相关部门协调，妥善处理好其相关影响。

五、工程建设期间，不得对所处河道水资源及水生态环境造成破坏，不得损害第三者合法的水事权益，无法避免时应采取补救措施。

特此批复

2024年2月27日